MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Návod k obsluze a údržbě

Propan-butanové přenosné topidlo BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k lahvi na plyn. Uchovejte návod pro budoucí použití!

Použití

Toto propan-butanové přenosné topidlo BRI Piezo typ TB01005P (dále jen topidlo ev. spotřebič) je určeno k provozu ve venkovním prostředí pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí.

Kategorie spotřebiče, připojovací přetlak a druh paliva pro jednotlivé země jsou uvedeny v kapitole Technická data.

Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič se používá s LPG lahví plněnou směsí butanu-propanu, s obsahem 10 kg (s provozním tlakem do 1,7 MPa). Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný!

Topidlo se připojuje k 10 kg  LPG lahvi přes regulátor a spojovací hadici o délce cca 0,4 m.

Tlaková lahev je plněna letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směsí butanu-propanu (LPG event. PB), které můžou být označené i jako směs B (značení dle ADR). Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn

termopojistka = pojistka plamene

10 mbar = 1 kPa

Popis

| Pozice | Název dílu |
| --- | --- |
| 1 | Držák topidla |
| 2 | Těleso topidla |
| 3 | Keramický hořák |
| 4 | Ochranná mřížka |
| 5 | Ovládací knoflík ventilu topidla |
| 6 | Vstupní závit ventilu topidla (G 1/4 LH) |
| 7 | Spínací tlačítko piezozapalovače |
| 8 | Reflektor |

Příslušenství (pro země přímého určení CZ a SK):

-	1 ks	regulátor					typ NP01008 (pevně nastavený provozní tlak 30 mbar; výstupní trn)

-	1 ks	spojovací hadice 		typ NP01022 (délka 0,4 m)

-	2 ks	hadicová spona			typ IM905

-	1 ks	převlečná matice (závit G 1/4 LH)

-	1 ks	nátrubek/trn (( 8 mm)

-	Veškeré příslušenství lze objednat u výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: +420 416 823 292, 299, 	www.meva.eu) nebo u jeho obchodních partnerů.

-	Pro ostatní země přímého určení se může příslušenství lišit.

-	V případě, že je spotřebič dodán bez příslušenství, je nutné díly pro připojení k lahvi na plyn 	dokoupit. Tento spotřebič vyžaduje použití hadice a regulátoru, které jsou definovány v návodech 	(ověřte u vašeho dodavatele paliva):

-	Regulátor tlaku musí odpovídat normě EN 16129 a musí mít pevně nastavený výstupní tlak - viz 		Technická data.

-	Hadice musí odpovídat normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro 		LPG.

-	Pro Francii musí mít regulátor výstupní závit G 1/4 LH a spojovací hadice musí být na obou 	koncích opatřena převlečnými maticemi se závitem G 1/4 LH.

Technická data

| Země přímého určení [Dest.] | Kategorie [Cat.] | Připojovací přetlak [p] | Druh paliva [Gas] | Celkový jmenovitý tepelný příkon [∑ Qn] | Celková spotřeba [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propan, butan nebo jejich směsi) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butan) (propan) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propan) |  |  |

| Zdroj ................................................................................ | 10 kg LPG lahev (5 ÷ 13 kg ocelová lahev s límcem pro uchycení topidla) |
| --- | --- |
| Max. vnější rozměry připojené lahve ............................... | ( 320 mm, výška vč. regulátoru 660 mm |
| Průměr trysky .................................................................. | ( 1,04 mm |
| Rozměry s držákem topidla (š x h x v) ............................ | 36 x 29 x 45 cm |
| Hmotnost (bez lahve) ...................................................... | 1,95 kg |

Podmínky pro provoz

-	Spotřebič se musí používat pouze ve venkovním prostředí!

-	Používat pouze v dobře větraném prostoru.

-	Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Montáž (příprava před použitím)

-	Při montáži spotřebiče postupujte podle pokynů - viz Návod k montáži a seřízení - kapitola Montáž 	(příprava před použitím).

Připojení topidla k LPG lahvi

-	Při připojení spotřebiče k lahvi na plyn postupujte podle pokynů - viz Návod k montáži a seřízení - 	kapitola Připojení topidla k LPG lahvi.

Zapalování a zhášení topidla

-	Před každým použitím zkontrolujte, zda je topidlo pevně a stabilně připevněné k límci LPG lahve pomocí držáku topidla a zda je ve správné poloze.

-	Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost, použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečistěny nebo ucpány otvory pro přisávání vzduchu, umístěné ve vstupní trubce tělesa topidla.

-	Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík ventilu topidla v uzavřené poloze/vypnuto (().

-		Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otevřete otáčením doleva knoflík lahvového ventilu, pokud již není otevřen po právě provedené kontrole těsnosti.

-	Stlačte ovládací knoflík ventilu topidla a otočte ho doleva do polohy pro zapálení (  ). Držte 	ovládací knoflík stlačený, přitom opakovaně stlačte spínací tlačítko piezozapalovače dokud 	nedojde k zažehnutí plamene. Stlačený knoflík můžete uvolnit po cca 20 sekundách po zapálení 	plamene (až dojde k nažhavení termopojistky).

-		Pokud nedojde k zapálení plamene do 30 sekund, uzavřete ovládacím knoflíkem ventilu topidla (poloha: ( a nestlačený knoflík) přívod paliva do keramických hořáků a vyčkejte nejméně 1 minutu, než provedete nový pokus o zapálení.

-		Regulaci na požadovaný výkon provádějte až po zahřátí keramických hořáků, nastavením ovládacího knoflíku ventilu do zvolené polohy mezi minimem (    ) a maximem (    ).

-		Po použití uzavřít přívod paliva na lahvi na plyn.

-	Při zhášení topidla nejprve uzavřete lahvový ventil na LPG lahvi, otočením knoflíku lahvového 	ventilu doprava na 	doraz, nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice a poté bez stlačení 	otočte ovládací knoflík ventilu topidla do uzavřené polohy ((). Nechte topidlo zcela vychladnout.

-	Při dlouhodobém vypnutí vždy odpojte topidlo od lahve na plyn (viz Odpojení topidla a výměna LPG lahve).

Pozn. 1:	V případě uhasnutí plamene (např. při silném poryvu větru) dojde k ochlazení čidla termopojistky a poté k automatickému uzavření přívodu paliva do hořáků, aby nedošlo k nebezpečnému nahromadění nespáleného paliva v prostoru spotřebiče.

Pozn. 2:	V případě nefunkčního piezozapalovače je možné použít k zažehnutí plamene zápalku. Po stlačení a otočení ovládacího knoflíku ventilu topidla opatrně, kulatým otvorem v levém boku tělesa topidla, přibližte zapálenou zápalku ke keramickému hořáku.

Odpojení topidla a výměna LPG lahve

-	Zhasněte topidlo (viz Zapalování a zhášení topidla) a nechte ho zcela vychladnout.

-	Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda jsou keramické hořáky zhasnuty, topidlo je zcela vychladlé a zda je uzavřený lahvový ventil.

-	Odpojte od spotřebiče LPG lahev. Vyšroubujte regulátor z bočního šroubení lahvového ventilu.

-	Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, předejte LPG lahev dodavateli plynu k výměně. Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

-	Povolte fixační šrouby na držáku topidla a opatrně sejměte topidlo z límce LPG lahve.

-	Pokud topidlo nebudete připojovat na jinou LPG lahev, odpojte od něj i spojovací hadici a regulátor. Pro snazší uskladnění demontujte z tělesa topidla i jeho držák. Veškeré díly uložte tak, aby bylo zabráněno jejich znečistění či mechanickému poškození.

-	Před připojením nové lahve na plyn ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.

-	Lahev na plyn vyměňujte ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořák, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!

-	Po připojení nové lahve proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Kontrola těsnosti

-		Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojů rozvodu plynu. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ventil topidla zůstává uzavřený!

-		Pokud nebudete topidlo po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový ventil.

-		Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnotvorný roztok!

-	Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!

Únik plynu

-	V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete lahvový ventil a ventil topidla. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.

-	Odpojte topidlo od LPG lahve.

-	Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.

-	Pokud únik plynu nelze zastavit, přeneste LPG lahev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poraďte se s dodavatelem plynu.

-	Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

-	Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.

-	Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečistění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.

-	Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od LPG lahve.

-	Pro běžné čistění použijte prachovku. Větší nečistoty odstraňte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte topidlo hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

-	Před dalším použitím nechte topidlo dokonale oschnout.

-	Odstraňujte nečistoty z hořáku, aby byl čistý a v provozu bezpečný.

-	Čistění keramických hořáků topidla provádějte suchým měkkým hadrem bez použití abrazivního 	prostředku. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

-	V případě zanešení keramických hořáků prachem, odstraňte nečistoty pomocí stlačeného vzduchu 	nebo vysavače.

-	Po delší nečinnosti je nutné u plynových dílů a u spojovací hadice provést kontrolu na přítomnost pavouků a jejich pavučin nebo jiného hmyzu.

-	Pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přisávání vzduchu (ve vstupní trubce tělesa topidla) a trubky pro přívod plynu do hořáků (Venturiho trubice). Pro čistění je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.

-	Neponořujte ovládací prvky a ventil topidla do vody.

-	Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné ji ihned vyměnit za novou! Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou nebo nanesením pěnotvorného roztoku za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem z LPG lahve (otevřený lahvový ventil na LPG lahvi a uzavřený ventil topidla).

-	Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

-	Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.

-	Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.

-	Proveďte min. 1x za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče) a min. 1x za 2 roky vyměňte veškeré těsnící prvky. Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

# Závady a jejich odstranění

-	Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů spotřebiče, je nutné ho vypnout, nechat zcela vychladnout a odpojit ho od LPG lahve!

-	Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis - výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: +420 416 823 292, 299, www.meva.eu).

| Závada | Možná příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Topidlo nelze zapálit | Zavřený lahvový ventil nebo ventil topidla | Otevřít lahvový ventil nebo ventil topidla |
|  | Prázdná LPG lahev | Vyměnit LPG lahev |
|  | Ucpaný rozvod plynu | Zkontrolovat průchodnost rozvodu plynu (spojovací hadice, těsnění atd.) |
|  | Ucpaná tryska | Pročistit trysku zahnutým tenkým drátkem skrz otvor pro přívod primárního vzduchu nebo předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky |
|  | Vadný piezozapalovač | Předat odbornému servisu k opravě |
|  | Vadný regulátor | Vyměnit regulátor |
| Plamen špatně hoří nebo zhasíná | Nedostatečně otevřený lahvový ventil | Otevřít lahvový ventil |
|  | Téměř prázdná LPG lahev | Vyměnit LPG lahev |
|  | Ucpaný rozvod plynu | Zkontrolovat průchodnost rozvodu plynu |
|  | Ucpaná tryska | Pročistit trysku zahnutým tenkým drátkem skrz otvor pro přívod primárního vzduchu nebo předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky |
|  | Z rozvodu uniká plyn - uvolněné spoje | Zkontrolovat a dotáhnout všechny spoje |
|  | Z rozvodu uniká plyn - poškozená spojovací hadice | Vyměnit spojovací hadici |
|  | Vadná termopojistka | Předat odbornému servisu k opravě |
|  | Vadný ventil topidla | Předat odbornému servisu k opravě |
|  | Vadný regulátor | Vyměnit regulátor |

Skladování spotřebiče

-		Odpojte od spotřebiče LPG lahev (viz Odpojení topidla a výměna LPG lahve).

-	Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

-	Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (i vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu. Skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými místními předpisy.

-	Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

-	Uložte spotřebič i veškeré další díly tak, aby bylo zabráněno jejich znečistění nebo poškození.

-	Před demontáží a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.

-	Spotřebič musí být skladován v místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 (C a s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80 %.

Likvidace spotřebiče a obalu

-	Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

-	Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Před použitím přečíst návod!

-	Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými předpisy!

-	Spotřebič musí být provozován a lahev na plyn skladována podle platných předpisů!

-	Tento spotřebič se musí používat pouze ve venkovním prostředí!

-	Spotřebič není určen pro použití v domácnostech!

-	Spotřebič smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu spotřebiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!

-	Obsluha spotřebiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!

-	Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!

-	UPOZORNĚNÍ: přístupné části jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí a hendikepovaných lidí ke spotřebiči!

-	Nenatírejte ochrannou mřížku ani reflektor (část tělesa topidla, ve které jsou uchyceny keramické hořáky a která odráží vyprodukované teplo do vytápěného prostoru)!

-	Je zakázáno používat topidlo bez ochranné mřížky!

-	Všechny bezpečnostní prvky demontované za účelem provádění servisu se musí před provozem topidla namontovat zpět!

-	Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který pracuje nesprávně!

-	Nepoužívejte topidlo s poškozenou keramickou destičkou hořáku!

-	Osoby se musí zdržovat v takové vzdálenosti od zahřátých ploch topidla, aby nemohlo dojít k jejich popálení nebo k zažehnutí oděvu!

-	Materiály a předměty, položené v nedostatečné vzdálenosti od keramických hořáků topidla, budou vystaveny sálavému teplu a mohlo by dojít k jejich poškození!

-	Z důvodu rizika požáru neodkládejte žádné věci (ani oděvy apod.) na topidlo a nezakrývejte ho!

-	Při provozu je nutno LPG lahev s připevněným topidlem umístit na zpevněný vodorovný povrch a mít topidlo neustále pod dohledem!

-	Topidlo nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny! Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!

-	Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost topidla od nechráněných hořlavých materiálů (doporučujeme nejméně 1 m)!

-	Vzdálenost spotřebiče od stěn musí být nejméně 1,5 m! Dbejte na to, aby nad spotřebičem nebyly hořlavé materiály (např. větve stromů, keře, střechy pergol apod.)!

-	Dodržujte bezpečnou vzdálenost 1 m mezi topidlem v provozu a ostatními zdroji tepla!

-	Povrchová teplota LPG lahve nesmí překročit 40 °C a lahev nesmí být delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření!

-	Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!

-	Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze!

-	Po připojení spotřebiče k LPG lahvi se vyvarujte naklánění a obracení lahve!

-		Nikdy nepoužívejte LPG lahve s poškozeným připojovacím závitem na ventilu, ani jinak deformované, zkorodované nebo poškozené lahve! Takové lahve mohou být nebezpečné a musí je zkontrolovat jejich dodavatel!

-		Používejte pouze druh paliva a typ lahve, které jsou uvedeny v pokynech!

-	Použitý regulátor a spojovací hadice musí odpovídat místním předpisům!

-	Používejte pouze dodaný nebo doporučený typ spojovací hadice schválený výrobcem, dovozcem nebo distributorem spotřebiče nebo distributorem plynu! Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození! Dbejte na to, aby se hadice nedotýkala horkých částí topidla! Zabraňte zkroucení hadice!

-	Regulátor a spojovací hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!

-	Používejte hadice odpovídající normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro LPG o doporučené délce 0,4 m! Délka hadice nesmí převýšit 0,5 m při připevnění topidla na límec LPG lahve! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit!

-	Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována! Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte! Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky!

-	Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!

-		Nikdy nepřipojujte ke spotřebiči tlakovou lahev bez regulátoru!

-	Regulátor tlaku musí odpovídat normě EN 16129 a musí mít pevně nastavený výstupní tlak - viz Technická data. Při běžných podmínkách používání se z důvodu zajištění řádného provozu instalace doporučuje vyměnit toto zařízení do 10 let od data výroby! Tato doba však může být nahrazena národními předpisy nebo pravidly praxe, zohledňujícími provozní podmínky zabudovaných bezpečnostních zařízení a montážních schémat.

-	Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Propan, butan i jejich směsi jsou z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesají a hromadí se u země.

-	Je zakázáno používat spotřebič v prostorách pod úrovní terénu! Spotřebič se nesmí používat ve sklepním podlaží nebo pod úrovní okolního terénu!

-	Nepoužívejte topidlo při silném větru ani v dešti!

-	Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!

-	Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil lahve na plyn a nechte spotřebič zcela vychladnout!

-	Je zakázáno manipulovat sestavou lahve s připevněným topidlem zvedáním za topidlo nebo jeho části! Pro manipulaci vždy používejte k tomu určené otvory v límci LPG lahve!

-	Tento spotřebič se musí používat pouze pro vytápění prostoru! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení apod.)!

-	Nevhodná instalace, seřízení nebo úpravy mohou způsobit poranění osob nebo hmotné škody!

-	Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!

-	Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

-	Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.

-	Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

-	Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

-	Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

-	Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. zabarvení částí v blízkosti keramických hořáků apod.) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

-	Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: +420 416 823 292, 299).

-	Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

Ningbo Firm Tools Co., Ltd.

No. 99, Linjiang Road, Yinzhou Binhai Investment and Business incubation, Ningbo, Zhejiang; China

Tel.:		+86-574-88079628

Email:	sales@firmtools.net

Dovozce

Marinter Ltd.; 1 rue Paul Saunière, 75116 Paris, France

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/distributor:

MEVA a.s.		           						Tel.:		+420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           					E-mail:	prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             		Internet:	www.meva.eu

Česká republika

Informace o prodeji

| Adresa prodejny: | ................................................................. |
| --- | --- |
|  | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Datum prodeje: | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Razítko prodejny |  | Podpis prodávajícího |

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Návod k montáži a seřízení

Propan-butanové přenosné topidlo BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Důležité

-	Před montáží tohoto spotřebiče si přečtěte pokyny uvedené v Návodu k obsluze a údržbě a v Návodu k montáži a seřízení! Spotřebič musí být instalován v souladu s těmito pokyny a s montážními předpisy platnými v zemi prvního určení!

-	Před spuštěním tohoto spotřebiče k vytápění přečíst návod!

Technická data

| Země přímého určení [Dest.] | Kategorie [Cat.] | Připojovací přetlak [p] | Druh paliva [Gas] | Celkový jmenovitý tepelný příkon [∑ Qn] | Celková spotřeba [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propan, butan nebo jejich směsi) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butan) (propan) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propan) |  |  |

| Zdroj ................................................................................ | 10 kg LPG lahev (5 ÷ 13 kg ocelová lahev s límcem pro uchycení topidla) |
| --- | --- |
| Max. vnější rozměry připojené lahve ............................... | ( 320 mm, výška vč. regulátoru 660 mm |
| Průměr trysky .................................................................. | ( 1,04 mm |
| Rozměry s držákem topidla (š x h x v) ............................ | 36 x 29 x 45 cm |
| Hmotnost (bez lahve) ...................................................... | 1,95 kg |

Podmínky pro provoz

-	Spotřebič se musí používat pouze ve venkovním prostředí!

-	Spotřebič se nesmí používat ve sklepním podlaží nebo pod úrovní okolního terénu.

-	Montáž pevně připojených spotřebičů (připevnění na stěnu nebo na podlahu nebo k zavěšení ze stropu) musí provádět pouze způsobilé osoby a musí být v souladu s příslušnými pravidly a pro praxi.

-	Nejmenší vzdálenost od přilehlých bočních stěn nebo stropu, u nichž může být spotřebič umístěn,  	je 1,5 m!

Příslušenství

-	viz Návod k obsluze a údržbě - kapitola Příslušenství

-	součástí příslušenství nejsou žádné náhradní díly

Montáž (příprava před použitím)

(	Ustavte držák topidla (1) na límec (3) LPG lahve do správné polohy (trubka držáku musí být ve svislé poloze a keramické hořáky topidla musí následně směřovat ven od středu lahve) a řádně dotáhněte pomocí všech fixačních šroubů (2) na držáku. Držák musí na lahvi pevně sedět!

(	Na polohovací šroub (4) držáku topidla nasaďte 	těleso topidla (5), nastavte požadovaný sklon 	a zafixujte ho pomocí vějířové podložky (6), pružné 	podložky (7) a řádně dotažené křídlaté matice (8).

-	Keramické hořáky topidla musí směřovat ven od středu lahve.

-	Zarážky na držáku topidla umožňují nastavit sklon tělesa topidla pod úhlem cca od 10° do 65° od svislé roviny.

Pozn.:		Výše popsaný způsob montáže je doporučený. Je možné i nejdříve 	připevnit těleso topidla k držáku a až poté je jako celek připevnit k lahvi na plyn.

Připojení topidla k LPG lahvi

| Varianty připojení |
| --- |
| I) s připojovacím trnem (nátrubkem) | II) s připojovacím závitem |
| vstupní závit topidla nátrubek převlečná matice hadicová spona spojovací hadice | regulátor s výstupním trnem 10 kg LPG lahev spojovací hadice s převlečnými maticemi regulátor s výstupním závitem |

-	Před připojením k lahvi na plyn vždy zkontrolujte použití a dobrý stav všech těsnění.

-	Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) se přesvědčte, zda je hlavní uzávěr 	LPG lahve řádně dotažen v poloze zavřeno.

-	Zkontrolujte připojovací závit lahvového ventilu, zda není znečištěn či zda není poškozený. 	Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být spotřebič připojen k LPG lahvi. 	Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.

-	Na boční šroubení lahvového ventilu (7) našroubujte otáčením doleva regulátor (6 nebo 9) 	s bezvadným pryžovým těsněním uvnitř převlečné matice, a řádně dotáhněte.

-	Otáčením doprava odšroubujte plastovou zátku ze vstupního šroubení topidla.

I)	Varianta s připojovacím trnem (nátrubkem):

-	Do převlečné matice (3) vložte kulový nátrubek (2) a našroubujte ji otáčením doleva na 	vstupní šroubení topidla (1). (Pozn.: převlečná matice s nátrubkem může být na vstupním závitu topidla našroubovaná již od výrobce - místo plastové zátky.)

-		Na oba konce spojovací hadice (5) navlékněte hadicové spony (4). Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn regulátoru (6) a dotáhněte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na vstupní trn topidla (1) a dotáhněte hadicovou sponou.

II)	Varianta s připojovacím závitem:

-	Převlečnou matici na jednom konci spojovací hadice (8) našroubujte otáčením doleva na šroubení regulátoru (9) a dotáhněte. Převlečnou matici na druhém konci spojovací hadice našroubujte otáčením doleva na šroubení topidla (1) a dotáhněte.

-	Při připojování topidla musí být ovládací knoflík ventilu topidla v uzavřené poloze (symbol: (). V případě, že není, uzavřete ho otočením knoflíku doprava na doraz.

-	Po připojení topidla k LPG lahvi proveďte kontrolu těsnosti (viz Návod k obsluze a údržbě - kapitola Kontrola těsnosti).

Ověřování správné funkce hořáků (zapalování a zhášení topidla)

-	Pro ověření správné funkce topidla proveďte jeho zapálení a zhášení. Postupujte podle pokynů - 	viz Návod k obsluze a údržbě - kapitola Zapalování a zhášení topidla.

-	Vizuálně zkontrolujte, zda dojde k bezproblémovému zapálení, hoření i zhášení obou keramických 	hořáků.

-	V případě výskytu závady postupujte při jejím odstranění podle pokynů - viz Návod k obsluze 	a údržbě - kapitoly Kontrola těsnosti, Únik plynu, Čištění a údržba, Závady a jejich odstranění.

-	V případě, že není možné závadu odstranit a ponechat spotřebič v bezpečném stavu, nesmí být 	nadále provozován. Obraťte se na odborný servis - výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: 	+420 416 823 292, 299, www.meva.eu).

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Adresa

Náhradní díly, materiály pro údržbu, informace a rady je možné získat u výrobce/distributora:

MEVA a.s.		           						Tel.:		+420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           					E-mail:	prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             		Internet:	www.meva.eu

Česká republika

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Návod na obsluhu a údržbu

Propán-butánový prenosný ohrievač BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Dôležité

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a údržbu, aby ste sa dobre oboznámili so spotrebičom pred jeho pripojením k fľaši na plyn. Uchovajte návod na budúce použitie!

Použitie

Tento propán-butánový prenosný ohrievač BRI Piezo typ TB01005P (ďalej len ohrievač ev. spotrebič) je určený na prevádzku vo vonkajšom prostredí na zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia.

Kategória spotrebiča, pripájací pretlak a druh paliva pre jednotlivé krajiny sú uvedené v kapitole Technické údaje.

Pre Českú republiku platí, že tento spotrebič sa používa s LPG fľašou plnenou zmesou butánu-propánu, s obsahom 10 kg (s prevádzkovým tlakom do 1,7 MPa). Pokus o pripojenie iných typov fliaš na plyn môže byť nebezpečný!

Ohrievač sa pripája k 10 kg LPG fľaši cez regulátor a spojovaciu hadicu s dĺžkou cca 0,4 m.

Tlaková fľaša je plnená letnou (60 % B, 40 % P) alebo zimnou (40 % B, 60 % P) zmesou propán-butánu (LPG ev. PB), ktoré môžu byť označené aj ako zmes B (označenie podľa ADR). Obe zmesi sú použiteľné, majú však mierne odlišné fyzikálne vlastnosti.

Pre iné druhy palív spotrebič nie je možné použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča!

V obchodoch sa LPG fľaše predávajú prázdne, ich naplnenie vám výmenným spôsobom zaistí označené predajné miesto alebo distribútor tlakových fliaš. Pri každej výmene LPG fľaše si vyžiadajte informácie na jej bezpečné skladovanie a používanie!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) – skvapalnený uhľovodíkový plyn

termopoistka = poistka plameňa

10 mbar = 1 kPa

Opis

| Pozícia | Názov dielu |
| --- | --- |
| 1 | Držiak ohrievača |
| 2 | Teleso ohrievača |
| 3 | Keramický horák |
| 4 | Ochranná mriežka |
| 5 | Ovládací gombík ventila ohrievača |
| 6 | Vstupný závit ventilu ohrievača (G 1/4 LH) |
| 7 | Spínacie tlačidlo piezo zapaľovača |
| 8 | Reflektor |

Príslušenstvo (pre krajiny priameho určenia CZ a SK):

-	1 ks	regulátor				typ NP01008 (pevne nastavený prevádzkový tlak 30 mbar; výstupný tŕň)

-	1 ks	spojovacia hadica 	typ NP01022 (dĺžka 0,4 m)

-	2 ks	hadicová spona		typ IM905

-	1 ks	prevlečná matica (závit G 1/4 LH)

-	1 ks	nátrubok/tŕň (( 8 mm)

-	Všetko príslušenstvo je možné objednať u výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o., tel.: 	+421 58 732 74 83, +421 58 732 65 97, +421 915 916 629, www.meva.sk) alebo u jeho 	obchodných 	partnerov.

-	Pre ostatné krajiny priameho určenia sa môže príslušenstvo líšiť.

-	V prípade, že je spotrebič dodaný bez príslušenstva, je nutné diely na pripojenie k fľaši na plyn 	dokúpiť. Tento spotrebič vyžaduje použitie hadice a regulátora, ktoré sú definované v návodoch 	(overte u svojho dodávateľa paliva):

-	Regulátor tlaku musí zodpovedať norme EN 16129 a musí mať pevne nastavený výstupný tlak – 	pozri Technické údaje.

-	Hadica musí zodpovedať norme EN 16436-1 alebo EN ISO 3821 alebo inej určenej pre hadice 		pre LPG.

-	Pre Francúzsko musí mať regulátor výstupný závit G 1/4 LH a spojovacia hadica musí byť na 	oboch koncoch vybavené prevlečnými maticami so závitom G 1/4 LH.

Technické údaje

| Krajina priameho určenia [Dest.] | Kategória [Cat.] | Pripojovací pretlak [p] | Druh paliva [Gas] | Celkový menovitý tepelný príkon [∑ Qn] | Celková spotreba [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 – 30 mbar | G30 | (propán, bután alebo ich zmesi) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (bután) (propán) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propán) |  |  |

| Zdroj ........................................................................... | 10 kg LPG fľaša (5 – 13 kg oceľová fľaša s límcom na prichytenie ohrievača) |
| --- | --- |
| Max. vonkajšie rozmery pripojenej fľaše ................... | ( 320 mm, výška vrátane regulátora 660 mm |
| Priemer dýzy .............................................................. | ( 1,04 mm |
| Rozmery s držiakom ohrievača (š x h x v) ................. | 36 x 29 x 45 cm |
| Hmotnosť (bez fľaše) ................................................. | 1,95 kg |

Podmienky pre prevádzku

-	Spotrebič sa musí používať iba vo vonkajšom prostredí!

-	Používať iba v dobre vetranom priestore.

-	Ohrievač pri prevádzke spotrebováva kyslík a v nevetraných uzavretých priestoroch môže byť používateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO!

Montáž (príprava pred použitím)

-	Pri montáži spotrebiča postupujte podľa pokynov – pozri Návod na montáž a nastavenie – kapitola 	Montáž (príprava pred použitím).

Pripojenie ohrievača k LPG fľaši

-	Pri pripojení spotrebiča k fľaši na plyn postupujte podľa pokynov – pozri Návod na montáž 	a nastavenie – kapitola Pripojenie ohrievača k LPG fľaši.

Zapaľovanie a zhášanie ohrievača

-	Pred každým použitím skontrolujte, či je ohrievač pevne a stabilne pripevnený k obrube LPG fľaše pomocou držiaka ohrievača a či je v správnej polohe.

-	Pred každým použitím odporúčame skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov, prekontrolovať tesnosť, použitie a stav tesnení. Pred každým použitím taktiež skontrolujte, či nie sú znečistené alebo zapchaté otvory na prisávanie vzduchu, umiestnené vo vstupnej rúrke telesa ohrievača.

-	Skontrolujte, či je ovládací gombík ventilu ohrievača v uzavretej polohe/vypnuté (().

-		Po úspešnej kontrole tesnosti, ak nedochádza k úniku plynu, otvorte otáčaním doľava gombík fľašového ventilu, ak už nie je otvorený po práve vykonanej kontrole tesnosti.

-	Stlačte ovládací gombík ventilu ohrievača a otočte ho doľava do polohy pre zapálenie (   ). Držte 	ovládací gombík stlačený, pritom opakovane stlačte spínacie tlačidlo piezozapaľovača, pokým 	nedôjde k zapáleniu plameňa. Stlačený gombík môžete uvoľniť po cca 20 sekundách po zapálení 	plameňa (až dôjde k nažeraveniu termopoistky).

-		Ak nedôjde k zapáleniu plameňa do 30 sekúnd, uzatvorte ovládacím gombíkom ventilu ohrievača (poloha: ( a nestlačený gombík) prívod paliva do keramických horákov a vyčkajte najmenej 1 minútu, než sa znovu pokúsite o zapálenie.

-		Reguláciu na požadovaný výkon vykonávajte až po zahriatí keramických horákov, nastavením ovládacieho gombíka ventilu do zvolenej polohy medzi minimom (    ) a maximom (    ).

-		Po použití uzatvorte prívod paliva na fľaši na plyn.

-	Pri zhášaní ohrievača najprv uzatvorte fľašový ventil na LPG fľaši, otočením gombíka fľašového ventilu doprava na 	doraz, nechajte dohorieť zvyšok plynu zo spojovacej hadice a potom bez stlačenia otočte ovládací gombík ventilu ohrievača do uzavretej polohy ((). Nechajte ohrievač úplne vychladnúť.

-	Pri dlhodobom vypnutí vždy odpojte ohrievač od fľaše na plyn (pozrite Odpojenie ohrievača a výmena LPG fľaše).

Pozn. 1:	V prípade zhasnutia plameňa (napr. pri silnom poryve vetra) dôjde k ochladeniu senzora termopoistky a potom k automatickému uzavretiu prívodu paliva do horákov, aby nedošlo k nebezpečnému nahromadeniu nespáleného paliva v priestore spotrebiča.

Pozn. 2:	V prípade nefunkčného piezozapaľovača je možné použiť na zapálenie plameňa zápalku. Po stlačení a otočení ovládacieho gombíka ventilu ohrievača opatrne, okrúhlym otvorom v ľavom boku telesa ohrievača, priblížte zapálenú zápalku ku keramickému horáku.

Odpojenie ohrievača a výmena LPG fľaše

-	Zhasnite ohrievač (pozri Zapaľovanie a zhášanie ohrievača) a nechajte ho úplne vychladnúť.

-	Pred odpojením fľaše na plyn skontrolujte, či sú keramické horáky zhasnuté, ohrievač je úplne vychladnutý a či je uzavretý fľašový ventil.

-	Odpojte od spotrebiča LPG fľašu. Vyskrutkujte regulátor z bočného skrutkového spoja fľašového ventilu.

-	Skontrolujte tesnosť a neporušenosť fľašového ventilu. Ak zistíte poruchu, odovzdajte LPG fľašu dodávateľovi plynu na výmenu. Odpojenú fľašu zabezpečte ochrannou zátkou.

-	Povoľte fixačné skrutky na držiaku ohrievača a opatrne odstráňte ohrievač z obruby LPG fľaše.

-	Ak ohrievač nebudete pripájať na inú LPG fľašu, odpojte od neho aj spojovaciu hadicu a regulátor. Kvôli ľahšiemu uskladneniu demontujte z telesa ohrievača aj jeho držiak. Všetky diely uložte tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu či mechanickému poškodeniu.

-	Pred pripojením novej fľaše na plyn k spotrebiču skontrolujte stav tesnenia.

-	Fľašu na plyn vymieňajte vo vonkajšom prostredí, mimo akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia, ako sú otvorený oheň, zapaľovací horák, elektrické zapaľovače a mimo dosahu iných osôb!

-	Po pripojení novej fľaše vykonajte kontrolu tesnosti (pozri Kontrola tesnosti).

Kontrola tesnosti

-		Otvorte fľašový ventil na LPG fľaši otočením gombíka doľava a potrením penotvorným roztokom (napr. mydlovou vodou) skontrolujte, či neuniká plyn okolo spojov rozvodu plynu. Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Ventil ohrievača zostáva uzavretý!

-		Ak nebudete ohrievač po kontrole tesnosti ihneď používať, uzatvorte fľašový ventil.

-		Je zásadne zakázané vykonávať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!!! Použite penotvorný roztok!

-	Kontrolu tesnosti vykonávajte vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb!

Únik plynu

-	V prípade úniku plynu (zápach plynu, hluk spôsobený unikajúcim plynom alebo tvorba bublín pri kontrole tesnosti) zatvorte fľašový ventil a ventil ohrievača. Uhaste v blízkom okolí všetok otvorený oheň a vypnite elektrické spotrebiče.

-	Odpojte ohrievač od LPG fľaše.

-	Pred ďalším použitím je nutné spotrebič skontrolovať a opraviť. Ak neodhalíte príčinu úniku, odovzdajte spotrebič odbornému servisu.

-	Ak únik plynu nie je možné zastaviť, preneste LPG fľašu von, do otvoreného, dobre vetraného priestoru a poraďte sa s dodávateľom plynu.

-	Ak dôjde k úniku plynu v miestnosti (pri skladovaní), miestnosť poriadne vyvetrajte.

Čistenie a údržba

-	Spotrebič udržujte v suchu a čistote.

-	Čistenie a údržbu spotrebiča vykonávajte vždy v pravidelných intervaloch, pri zníženom výkone, v prípadoch väčšieho znečistenia, pri väčšom prevádzkovom zaťažení, ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky a podľa potreby.

-	Čistenie a údržba sa smú vykonávať iba vtedy, ak je spotrebič vypnutý, úplne vychladnutý a odpojený od LPG fľaše.

-	Na bežné čistenie použite prachovku. Väčšie nečistoty odstráňte vlhkou utierkou bez použitia abrazívneho prostriedku. Nečistite spotrebič horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami.

-	Pred ďalším použitím nechajte ohrievač dokonale oschnúť.

-	Odstraňujte nečistoty z horáka, aby bol čistý a bezpečný pri prevádzke.

-	Keramické horáky ohrievača čistite suchou mäkkou handrou bez použitia abrazívneho 	prostriedku. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

-	V prípade zanesenia keramických horákov prachom odstráňte nečistoty pomocou stlačeného 	vzduchu 	alebo vysávača.

-	Po dlhšej nečinnosti je nutné na plynových dieloch a na spojovacej hadici vykonať kontrolu na prítomnosť pavúkov a ich pavučín alebo iného hmyzu.

-	Pravidelne kontrolujte a udržujte čisté a priechodné otvory na prisávanie vzduchu (vo vstupnej rúrke telesa ohrievača) a rúrky na prívod plynu do horákov (Venturiho trubica). Na čistenie je možné použiť jemnú kefku alebo stlačený vzduch.

-	Neponárajte ovládacie prvky a ventil ohrievača do vody.

-	Vizuálne prípadne hmatom skontrolujte stav spojovacej hadice. V prípade vydutia, prasklín, trhlín alebo iného zhoršenia stavu je nutné ju ihneď vymeniť za novú! Z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby používateľ vykonával v pravidelných intervaloch (najmenej jedenkrát mesačne a po každej výmene fľaše na LPG) jednoduchú skúšku tesnosti spojovacej hadice a včasným odhalením netesnosti predišiel spôsobeniu požiaru v dôsledku vzplanutia unikajúceho plynu. Kontrola tesnosti hadice sa môže vykonávať napr. postupným pretiahnutím celej dĺžky hadice v nádobe s vodou alebo nanesením penotvorného roztoku pri súčasnom sledovaní prípadného úniku plynu v podobe bubliniek. Hadica musí byť pri skúške pod redukovaným tlakom z LPG fľaše (otvorený fľašový ventil na LPG fľaši a uzavretý ventil ohrievača).

-	Pre bezporuchový a bezpečný chod odporúčame na spotrebiči vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku (pozri Servis). Zároveň je potrebné vykonávať občasný dozor v priebehu prevádzky spotrebiča.

Servis

-	Častosť kontrol sa riadi platnou legislatívou príslušnej krajiny, kde sa spotrebič používa.

-	Pre Českú republiku platí, že tento spotrebič nie je vyhradeným plynovým zariadením podľa Vyhlášky č. 21/1979 Zb. a nevzťahuje sa naň povinnosť pravidelného vykonávania revízií revíznym technikom.

-	Vykonajte min. 1x za rok dôkladnú prehliadku spotrebiča (vizuálna prehliadka, čistenie a údržba, skúška tesnosti, preskúšanie funkčnosti spotrebiča) a min. 1x za 2 roky vymeňte všetky tesniace prvky. Tieto činnosti musí vykonávať technicky zdatná osoba. Neoprávnený zásah nekvalifikovanej osoby môže byť nebezpečný.

# Poruchy a ich odstránenie

-	Pri odstraňovaní porúch, pri ktorých sa musí vykonávať demontáž a montáž jednotlivých dielov spotrebiča, je nutné ho vypnúť, nechať úplne vychladnúť a odpojiť ho od LPG fľaše!

-	Ak sa necítite natoľko technicky zdatní a niektoré činnosti uvedené v tomto návode (servis, odstraňovanie porúch atď.) by vám robili ťažkosti, obráťte sa na odborný servis výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o., tel.: +421 58 732 74 83, +421 58 732 65 97, +421 915 916 629, www.meva.sk).

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie |
| --- | --- | --- |
| Ohrievač nie je možné zapáliť | Zavretý fľašový ventil alebo ventil ohrievača | Otvoriť fľašový ventil alebo ventil ohrievača |
|  | Prázdna LPG fľaša | Vymeniť LPG fľašu |
|  | Upchatý rozvod plynu | Skontrolovať priechodnosť rozvodu plynu (spojovacej hadice, tesnenia atď.) |
|  | Upchaná dýza | Prečistiť dýzu zahnutým tenkým drôtom cez otvor na prívod primárneho vzduchu alebo odovzdať odbornému servisu na vyčistenie alebo výmenu dýzy |
|  | Chybný piezozapaľovač | Odovzdať odbornému servisu na opravu |
|  | Chybný regulátor | Vymeniť regulátor |
| Plameň zle horí alebo zhasína | Nedostatočne otvorený fľašový ventil | Otvoriť fľašový ventil |
|  | Takmer prázdna LPG fľaša | Vymeniť LPG fľašu |
|  | Upchatý rozvod plynu | Skontrolovať priechodnosť rozvodu plynu |
|  | Upchaná dýza | Prečistiť dýzu zahnutým tenkým drôtom cez otvor na prívod primárneho vzduchu alebo odovzdať odbornému servisu na vyčistenie alebo výmenu dýzy |
|  | Z rozvodu uniká plyn – uvoľnené spoje | Skontrolovať a dotiahnuť všetky spoje |
|  | Z rozvodu uniká plyn – poškodená spojovacia hadica | Vymeniť spojovaciu hadicu |
|  | Chybná termopoistka | Odovzdať odbornému servisu na opravu |
|  | Chybný ventil ohrievača | Odovzdať odbornému servisu na opravu |
|  | Chybný regulátor | Vymeniť regulátor |

Skladovanie spotrebiča

-		Odpojte od spotrebiča LPG fľašu (pozri Odpojenie ohrievača a výmena LPG fľaše).

-	Odpojenú fľašu zabezpečte ochrannou zátkou.

-	Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG (aj vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu. Skladovanie fľaše na LPG musí byť v súlade s platnými miestnymi predpismi.

-	Ak je spotrebič pripojený k tlakovej LPG fľaši, nesmie byť uložený v priestore pod úrovňou terénu.

-	Uložte spotrebič aj všetky diely tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu alebo poškodeniu.

-	Pred demontážou a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

-	Spotrebič sa musí skladovať v miestnostiach neobsahujúcich agresívne látky, pri odporúčanej teplote najmenej 10 (C a s relatívnou vlhkosťou vzduchu najviac 80 %.

Likvidácia spotrebiča a obalu

-	Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča, či už preto, že ste si kúpili nový, alebo preto, že sa na starom vyskytla neopraviteľná porucha, odneste ho na miesto na to určené (napr. Zber druhotných surovín, Zberný dvor a pod.).

-	Obal odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Bezpečnostné požiadavky

-	Pred použitím prečítať návod!

-	Tento spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s platnými predpismi!

-	Spotrebič musí byť prevádzkovaný a fľaša na plyn skladovaná podľa platných predpisov!

-	Tento spotrebič je možné používať iba vo vonkajšom prostredí!

-	Spotrebič nie je určený na použitie v domácnostiach!

-	Spotrebič smie obsluhovať iba spôsobilá dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohto návodu! Pri prevádzke spotrebiča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!

-	Obsluha spotrebiča nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!

-	Chráňte spotrebič pred deťmi (pri použití aj skladovaní)!

-	UPOZORNENIE: Prístupné časti sú pri prevádzke a bezprostredne po nej veľmi horúce. Zamedzte prístupu malých detí a hendikepovaných ľudí k spotrebiču!

-	Nenatierajte ochrannú mriežku ani reflektor (časť telesa ohrievača, v ktorej sú prichytené keramické horáky a ktorá odráža vyprodukované teplo do vykurovaného priestoru)!

-	Je zakázané používať ohrievač bez ochrannej mriežky!

-	Všetky bezpečnostné prvky demontované z dôvodu vykonania servisu je nutné pred uvedením ohrievača do prevádzky namontovať späť!

-	Nepoužívajte spotrebič, ktorý je netesný, poškodený alebo ktorý nefunguje správne!

-	Nepoužívajte ohrievač s poškodenou keramickou doštičkou horáka!

-	Osoby sa musia zdržiavať v takej vzdialenosti od zahriatych plôch ohrievača, aby nemohlo dôjsť k ich popáleniu alebo k zapáleniu odevu!

-	Materiály a predmety, položené v nedostatočnej vzdialenosti od keramických horákov ohrievača, budú vystavené sálavému teplu a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu!

-	Z dôvodu rizika požiaru neodkladajte žiadne veci (ani odevy a pod.) na ohrievač a nezakrývajte ho!

-	Pri prevádzke je nutné LPG fľašu s pripevneným ohrievačom umiestniť na spevnený vodorovný povrch a mať ohrievač neustále pod dohľadom!

-	Ohrievač nikdy nepoužívajte vo výbušnom prostredí, ako sú priestory, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, horľavý prach, horľavé plyny a pary alebo výbušniny! Nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály v blízkosti tohto spotrebiča!

-	Vždy udržujte dostatočnú vzdialenosť ohrievača od nechránených horľavých materiálov (odporúčame najmenej 1 m)!

-	Vzdialenosť spotrebiča od stien musí byť najmenej 1,5 m! Dbajte na to, aby nad spotrebičom neboli horľavé materiály (napr. konáre stromov, kríky, strechy altánku a pod.)!

-	Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 1 m medzi ohrievačom v prevádzke a ostatnými zdrojmi tepla!

-	Povrchová teplota LPG fľaše nesmie prekročiť 40 °C a fľaša nesmie byť dlhší čas vystavená priamemu slnečnému žiareniu!

-	Je zakázaný akýkoľvek priamy ohrev tlakovej fľaše s LPG s cieľom zvýšiť odparovaciu mohutnosť kvapalného plynu!

-	Tlaková fľaša sa smie používať iba vo zvislej polohe!

-	Po pripojení spotrebiča k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu a obracaniu fľaše!

-		Nikdy nepoužívajte LPG fľaše s poškodeným pripojovacím závitom na ventile ani inak deformované, skorodované alebo poškodené fľaše! Takéto fľaše môžu byť nebezpečné a musí ich skontrolovať ich dodávateľ!

-		Používajte iba druh paliva a typ fľaše, ktoré sú uvedené v pokynoch!

-	Použitý regulátor a spojovacie hadice musia zodpovedať miestnym predpisom!

-	Používajte iba dodaný alebo odporúčaný typ spojovacej hadice schválený výrobcom, dovozcom alebo distribútorom spotrebiča alebo distribútorom plynu! Spojovacia hadica musí byť pri prevádzke zaistená proti oderu a opáleniu alebo inému mechanickému poškodeniu! Dbajte na to, aby sa hadica nedotýkala horúcich častí ohrievača! Zabráňte skrúteniu hadice!

-	Regulátor a spojovacia hadica musia byť umiestnené mimo ciest, ktorými sa chodí, alebo tak, aby sa nemohli poškodiť!

-	Používajte hadice zodpovedajúce norme EN 16436-1 alebo EN ISO 3821 alebo iné určené pre hadice pre LPG s odporúčanou dĺžkou 0,4 m! Dĺžka hadice nesmie prevýšiť 0,5 m pri pripevnení ohrievača na obrubu LPG fľaše! Stav hadice je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade potreby ju vymeniť!

-	Spojovacia hadica sa nesmie nastavovať ani inak upravovať! Lehota životnosti tlakovej LPG hadice je z bezpečnostných dôvodov 5 rokov od dátumu výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí tejto lehoty alebo v prípade poškodenia hadicu vymeňte! Hadicu vymeňte v inom intervale, ak to vyžadujú odlišné národné podmienky!

-	Výmena hadice sa musí vykonávať v predpísaných intervaloch!

-		Nikdy nepripájajte k spotrebiču tlakovú fľašu bez regulátora!

-	Regulátor tlaku musí zodpovedať norme EN 16129 a musí mať pevne nastavený výstupný tlak – pozri Technické údaje. Pri bežných podmienkach používania sa z dôvodu zaistenia riadnej prevádzky inštalácie odporúča vymeniť toto zariadenie do 10 rokov od dátumu výroby! Táto lehota sa však môže nahradiť národnými predpismi alebo pravidlami praxe zohľadňujúcimi prevádzkové podmienky zabudovaných bezpečnostných zariadení a montážnych schém.

-	Je nutné zaistiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu a zároveň je nutné zabrániť prípadnému nebezpečnému hromadeniu nespáleného paliva pri spotrebiči! Propán, bután a ich zmesi sú z fyzikálneho hľadiska ťažšie ako vzduch a v prípade samovoľného úniku v dôsledku netesnosti klesajú a hromadia sa pri zemi.

-	Je zakázané používať spotrebič v priestoroch pod úrovňou terénu! Spotrebič sa nesmie používať v pivničnom podlaží alebo pod úrovňou okolitého terénu!

-	Nepoužívajte ohrievač pri silnom vetre ani v daždi!

-	Ak je spotrebič v prevádzke, nepremiesťujte ho!

-	Pred premiestnením spotrebiča uzatvorte ventil fľaše na plyn a nechajte spotrebič úplne vychladnúť!

-	Je zakázané manipulovať zostavou fľaše s pripevneným ohrievačom zdvíhaním za ohrievač alebo jeho časti! Na manipuláciu vždy používajte na to určené otvory v obrube LPG fľaše!

-	Tento spotrebič je možné používať iba na vykurovanie priestoru! Je zakázané ho používať na iné účely (napr. sušenie oblečenia a pod.)!

-	Nevhodná inštalácia, nastavenie alebo úpravy môžu spôsobiť poranenie osôb alebo hmotné škody!

-	Neupravujte spotrebič! Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné! Časti zaistené výrobcom alebo jeho zástupcom nesmie používateľ meniť!

-	Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!

Poznámka

Zmeny v technických údajoch sú vyhradené. Vyobrazenia sú z dôvodu neustáleho postupu inovácií nezáväzné. Tlačové chyby vyhradené.

Záručné podmienky

-	Spotrebiteľovi sa poskytuje záruka na správnu funkciu výrobku a má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu súčastí, ktoré by sa ukázali v záručnej lehote chybnými z dôvodu chybnej výroby alebo skrytej chyby materiálu.

-	Podmienkou na uplatnenie nárokov zo záruky je predloženie správne a čitateľne vyplneného záručného listu, ktorý musí obsahovať adresu predajne, pečiatku predajcu, podpis predávajúceho a dátum predaja.

-	Nároky na záruku zanikajú, ak nebola záruka uplatnená v záručnej lehote alebo pri svojvoľných zmenách pôvodných zápisov v záručnom liste.

-	Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie, poruchy vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na obsluhu.

-	Na zmeny považované za bežné prevádzkové opotrebovanie (napr. zafarbenie častí v blízkosti keramických horákov a pod.) sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nie je možné považovať za chybu výrobku. Niektoré zmeny (bežné prevádzkové opotrebovanie) sa môžu na výrobku prejaviť už po niekoľkých málo použitiach, pričom sa tým nijak nezníži úžitková hodnota výrobku.

-	Ak sa vyskytne nejaká nejasnosť v súvislosti s prevádzkou či údržbou spotrebiča, obráťte sa na odborný servis - výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o., tel.: +421 58 732 74 83, +421 58 732 65 97, +421 915 916 629).

-	Výrobca ručí za výrobky 24 mesiacov odo dňa predaja.

Výrobca

Ningbo Firm Tools Co., Ltd.

No. 99, Linjiang Road, Yinzhou Binhai Investment and Business incubation, Ningbo, Zhejiang; China

Tel.:		+86-574-88079628

E-mail:	sales@firmtools.net

Dovozca

Marinter Ltd.; 1 rue Paul Saunière, 75116 Paris, France

Opravy a servis

Záručné aj mimozáručné opravy tohto výrobku vykonáva výrobca/distribútor:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava         				Tel.:		+421 58 732 74 83

Krátka 574	           							E-mail:	meva.sk@meva.eu

049 51 Brzotín, časť BAK             			Internet:	www.meva.sk

Slovensko

Informácie o predaji

| Adresa predajne: | ................................................................. |
| --- | --- |
|  | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Dátum predaja: | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Pečiatka predajne |  | Podpis predávajúceho |

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Návod na montáž a nastavenie

Propán-butánový prenosný ohrievač BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Dôležité

-	Pred montážou tohto spotrebiča si prečítajte pokyny uvedené v Návode na obsluhu a údržbu a v Návode na montáž a nastavenie! Spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s týmito pokynmi a s montážnymi predpismi platnými v krajine prvého určenia!

-	Pred spustením tohto spotrebiča na vykurovanie si prečítajte návod!

Technické údaje

| Krajina priameho určenia [Dest.] | Kategória [Cat.] | Pripojovací pretlak [p] | Druh paliva [Gas] | Celkový menovitý tepelný príkon [∑ Qn] | Celková spotreba [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 – 30 mbar | G30 | (propán, bután alebo ich zmesi) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (bután) (propán) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propán) |  |  |

| Zdroj ........................................................................... | 10 kg LPG fľaša (5 – 13 kg oceľová fľaša s límcom na prichytenie ohrievača) |
| --- | --- |
| Max. vonkajšie rozmery pripojenej fľaše ................... | ( 320 mm, výška vrátane regulátora 660 mm |
| Priemer dýzy .............................................................. | ( 1,04 mm |
| Rozmery s držiakom ohrievača (š x h x v) ................. | 36 x 29 x 45 cm |
| Hmotnosť (bez fľaše) ................................................. | 1,95 kg |

Podmienky pre prevádzku

-	Spotrebič sa musí používať iba vo vonkajšom prostredí!

-	Spotrebič sa nesmie používať v pivničnom podlaží alebo pod úrovňou okolitého terénu.

-	Montáž pevne pripojených spotrebičov (pripevnenie na stenu alebo na podlahu alebo na zavesenie zo stropu) môžu vykonávať iba spôsobilé osoby a musia byť v súlade s príslušnými pravidlami a praxou.

-	Najmenšia vzdialenosť od priľahlých bočných stien alebo stropu, pri ktorých môže byť spotrebič umiestnený,  je 1,5 m!

Príslušenstvo

-	pozri Návod na obsluhu a údržbu – kapitola Príslušenstvo

-	súčasťou príslušenstva nie sú žiadne náhradné diely

Montáž (príprava pred použitím)

(	Umiestnite držiak ohrievača (1) na obrubu (3) LPG fľaše do správnej polohy (rúrka držiaka musí byť vo zvislej polohe a keramické horáky ohrievača musia následne smerovať von od stredu fľaše) a riadne dotiahnite pomocou všetkých fixačných skrutiek (2) na držiaku. Držiak musí na fľaši pevne sedieť!

(	Na polohovaciu skrutku (4) držiaka ohrievača 	nasaďte 	teleso ohrievača (5), nastavte požadovaný 	sklon 	a zafixujte ju pomocou vejárovej podložky (6), 	pružnej podložky (7) a riadne dotiahnutej krídlovej 	matice (8).

-	Keramické horáky ohrievača musia smerovať von od stredu fľaše.

-	Zarážky na držiaku ohrievača umožňujú nastaviť sklon telesa ohrievača pod uhlom cca od 10° do 65° od zvislej roviny.

Pozn.:		Vyššie opísaný spôsob montáže je odporúčaný. Je možné aj najskôr 	pripevniť teleso ohrievača k držiaku a až potom ich ako celok pripevniť k fľaši na plyn.

Pripojenie ohrievača k LPG fľaši

| Varianty pripojenia |
| --- |
| I) s pripájacím tŕňom (nátrubkom) | II) s pripájacím závitom |
| vstupný závit ohrievača nátrubok prevlečná matica hadicová spona spojovacia hadica | regulátor s výstupným tŕňom 10 kg LPG fľaša spojovacia hadica s prevlečnými maticami regulátor s výstupným závitom |

-	Pred pripojením k fľaši na plyn vždy skontrolujte použitie a dobrý stav všetkých tesnení.

-	Pred odskrutkovaním zátky z fľašového ventilu (ľavý závit) sa presvedčte, či je hlavný uzáver LPG fľaše riadne dotiahnutý v zavretej polohe.

-	Skontrolujte pripájací závit fľašového ventilu, či nie je znečistený alebo či nie je poškodený. Prípadné nečistoty odstráňte. Ak je poškodený závit, nesmie sa spotrebič pripojiť k LPG fľaši. Poškodenú fľašu vymeňte za bezchybnú.

-	Na bočný skrutkový spoj fľašového ventilu (7) naskrutkujte otáčaním doľava regulátor (6 alebo 9) 	s bezchybným gumovým tesnením vnútri prevlečnej matice a riadne dotiahnite.

-	Otáčaním doprava odskrutkujte plastovú zátku zo vstupného skrutkového spoja ohrievača.

I)	Variant s pripájacím tŕňom (nátrubkom):

-	Do prevlečnej matice (3) vložte guľový nátrubok (2) a naskrutkujte ju otáčaním doľava na 	vstupný skrutkový spoj ohrievača (1). (Pozn.: Prevlečná matica s nátrubkom môže byť na vstupnom závite ohrievača naskrutkovaná už od výrobcu – miesto plastovej zátky.)

-		Na oba konce spojovacej hadice (5) navlečte hadicové spony (4). Jeden koniec spojovacej hadice nasuňte na tŕň regulátora (6) a dotiahnite hadicovou sponou. Druhý koniec spojovacej hadice nasuňte na vstupný tŕň ohrievača (1) a dotiahnite hadicovou sponou.

II)	Variant s pripájacím závitom:

-	Prevlečnú maticu na jednom konci spojovacej hadice (8) naskrutkujte otáčaním doľava na skrutkový spoj regulátora (9) a dotiahnite. Prevlečnú maticu na druhom konci spojovacej hadice naskrutkujte otáčaním doľava na skrutkový spoj ohrievača (1) a dotiahnite.

-	Pri pripájaní ohrievača musí byť ovládací gombík ventilu ohrievača v uzavretej polohe (symbol: (). V prípade, že nie je, uzatvorte ho otočením gombíka doprava na doraz.

-	Po pripojení ohrievača k LPG fľaši vykonajte kontrolu tesnosti (pozri Návod na obsluhu a údržbu – kapitola Kontrola tesnosti).

Overovanie správnej funkcie horákov (zapaľovanie a zhášanie ohrievača)

-	S cieľom overiť správnu funkciu ohrievača ho zapáľte a zhasnite. Postupujte podľa pokynov – 	pozri Návod na obsluhu a údržbu – kapitola Zapaľovanie a zhášanie ohrievača.

-	Vizuálne skontrolujte, či dôjde k bezproblémovému zapáleniu, horeniu aj zhášaniu oboch 	keramických horákov.

-	V prípade výskytu poruchy postupujte pri jej odstránení podľa pokynov – pozri Návod na obsluhu 	a údržbu – kapitola kontrola tesnosti, Únik plynu, Čistenie a údržba, Poruchy a ich odstránenie.

-	V prípade, že nie je možné poruchu odstrániť a ponechať spotrebič v bezpečnom stave, nesmie sa 	naďalej prevádzkovať. Obráťte sa na odborný servis – výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o., tel.: 	+421 58 732 74 83, +421 58 732 65 97, +421 915 916 629, www.meva.sk).

Poznámka

Zmeny v technických údajoch sú vyhradené. Vyobrazenia sú z dôvodu neustáleho postupu inovácií nezáväzné. Tlačové chyby vyhradené.

Adresa

Náhradné diely, materiály na údržbu, informácie a rady je možné získať u výrobcu/distribútora:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava         				Tel.:		+421 58 732 74 83

Krátka 574	           							E-mail:	meva.sk@meva.eu

049 51 Brzotín, časť BAK             			Internet:	www.meva.sk

Slovensko

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Ръководство за обслужване и поддръжка

BRI Piezo преносим пропан-бутан нагревател	вид TB01005P (GS4200EP)

Важно

Внимателно прочетете това ръководство за обслужване и поддръжка, да се добре запознаете с устройството, преди да го свържете с газовата бутилка. Пазете инструкциите за бъдещо ползване!

Ползване

Този пропан-бутан преносим нагревател BRI Piezo вид TB01005P (нагревател евентуално устройство) е предназначено за работа в открита среда, за да увеличи топлинния комфорт при студено време.

Категорията на устройството, свърващото налягане и вид на горивото за избраната държава са описани в раздела Технически данни.

За Чехия това устройство се използва с LPG бутилка пълнена с пропан-бутан 10 кг. (работно налягане до 1,7 МПа). Опит да свързвате други видове на бутилки с газ може да бъде опасен!

Нагревателя се свързва към 10 кг LPG бутилка чрез регулатор и свърващия маркуч с дължина около 0,4 м.

Бутилката под налягане е пълнена с лятна (60 % Б, 40 % П) или зимна (40 % Б, 60 % П) смес от бутан-пропан (LPG евентуално ПБ), които също могат да бъдат описани като смес Б (маркирани според ADR). И двете смеси са възможни, но имат малко по-различни физични свойства.

Други видове горива не могат да се използват и устройството не може да бъде престроено!

В магазините се LPG бутилките продават празни, може да ги напълните по заменяем начин на определени търговски места или при дистрибутора на LPG бутилки. Всеки път, когато сменяте бутилката с пропан-бутан, попитайте за информации за нейното безопасно съхранение и употреба!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - втечнен въглеводороден газ

Термо-предпазител = предпазител на пламъка

10 мБар = 1 кПа

Описание

| Позиция | Име на част |
| --- | --- |
| 1 | Дръжка на нагревателя |
| 2 | Тяло на нагревателя |
| 3 | Керамична горелка |
| 4 | Защитна решетка |
| 5 | Бутон за управление на вентила на нагревателя |
| 6 | Входяща резба на вентила на нагревателя (G 1/4 LH) |
| 7 | бутон за запалване на пиезо запалка |
| 8 | Рефлектор |

Аксесоари (за директни дестинации Чехия и Словакия):

- 	1 бр.	регулатор				вид NP01008 (фиксирано работно налягане 30мБар; излизащ трън)

- 	1 бр.	свързващ маркуч 		вид NP01022 (дължина 0,4 м)

- 	2 бр.	скоба за маркуч		вид IM905

-	1 бр.	съединителна гайка (резба G 1/4 LH)

- 	1 бр.	тръбичка/трън (( 8 мм)

- 	Всички аксесоари може да поръчате при производителя/дистрибутора (Мева България 	ЕООД, тел. +359 - 2 - 8411050, www.meva-bg.com) или при неговите бизнес партньори.

- 	За останалите предназначените държави, аксесоарите могат да се различават.

- 	Ако устройството се доставило без аксесоари, трябва всички части за свързване към газовата 	бутилка купят. Това устройство изисква използването на маркуча и регулатора, както 	е определено в ръководството (консултирайте с Вашия доставчик на гориво):

- 	Регулаторът на налягането трябва да отговаря на норма EN 16129 и трябва да има 	фиксирано налягането - виж Технически данни.

- 	Маркучът трябва да отговаря на EN 16436-1 или EN ISO 3821 или други предназначени 		за маркучи за LPG.

- 	За Франция регулатор трябва да има изходна резба G 1/4 LH и свързващ маркуч трябва да 	бъдат на двата 	края с съединителни гайки с резба G 1/4 LH.

Технически данни

| Страни с директна дестинация [Dest.] | Категория [Cat.] | Свързващо свръхналягане [p] | Вид гориво [Gas] | Обща именна топлинна мощност [∑ Qn] | Общо потребление [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 мБар | G30 | (пропан, бутан или тяхната смес) | 4,2 kW | 306 г/ч |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 мБар 37 мБар | G30 | (бутан) (пропан) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 мБар | G31 | (пропан) |  |  |

| Източник ................................................................................ | 10 кг LPG бутилка (5 ÷ 13 кг стоманена бутилка с яка за фиксиране на нагревателя) |
| --- | --- |
| Максимални външни размери на свързваната бутилка ..... | ( 320 мм, височина, включително регулатора 660 мм |
| Диаметър на дюзата .............................................................. | ( 1,04 мм |
| Размери с дръжката на нагревателя (ш x д x в) .................. | 36 x 29 x 45 цм |
| Тегло (без бутилка) ............................................................... | 1,95 кг |

Условия за работа

- 	Устройството трябва да се използва само на открито пространство!

- 	Ползване само в добре проветрени помещения.

- 	По време на работа с нагревателя се смалява кислорода и в не вентилирани и затворени помещения, потребителя може да бъде сериозно застрашен на живота зареди липса на кислород и повишена концентрация на CO!

Монтаж (подготовка преди употреба)

- 	Когато монтирате устройството следвайте инструкциите - вижте Ръководство за монтаж 	и настройка - раздел Монтаж (подготовка преди употреба).

Свързване на нагревателя към LPG бутилката

- 	Когато свързвате устройството към газовата бутилка следвайте инструкциите - вижте 	Ръководството за монтаж и настройка - Раздел свързване на нагревателя към LPG бутилката

Запалване и гасене на нагревателя

- 	Преди всяка употреба проверете, дали е нагревателя здраво и сигурно прикрепен към яката на LPG бутилката чрез дръжката на нагревателя и дали е в правилна позиция.

- 	Преди всяка употреба препоръчваме да се провери затягането на всички връзки, уплътнението, състоянието на уплътнението. Преди всяко ползване проверете, дали отворите за засмукване на въздух разположени в началната тръба на тялото на нагревателя, не са замърсени или запушени.

- 	Проверете дали е управляващия бутон на вентила на нагревателя в затворено положение/изключено (().

- 		След успешна проверка на уплътнението, ако не изтича газ, завъртете бутона на вентила на бутилката посока наляво, ако не е отворен след извършването на проверката на уплътнението.

- 	Натиснете управляващия бутон на вентила на нагревателя и завъртете го до положение за 	запалване ( ). Дръжте натиснат управляващия бутон, няколко пъти натиснете 	превключвателя на пиезо запалка докато 	пламъкът не се запали. Натиснатия бутон можете 	да освободите след около 20 секунди след запалването 	на пламъците (докато не се отопли 	предпазителят на термостата).

- 		Ако в рамките на 30 секунди не настъпи запалване на пламъка, затворете с помощта на бутона за управление на вентила на нагревателя (позиция: ( и не натиснат бутон) привода на горивото в керамичния нагревател и изчакайте поне 1 минута, преди да опитате да проведете ново запалване.

- 		Регулирането на мощността проведете чак след загряването на керамичната горелка чрез завъртане на копчето за регулация в съответното положение между минимум ( ) и максимум (    ).

- 		След ползване затворете привода на горивото на газовата бутилка.

- 	При погасване на нагревателя, първо затворете вентила на LPG бутилката, като завъртите 	бутона на вентила на бутилката 	надясно 	до край, оставете останалия газ да изгори от 	свързващия маркуч и след това без компресия 	завъртете управляващия бутон на на вентила 	на нагревателя в затворена позиция Оставете нагревателя да се охлади напълно.

- 	Когато изключвате нагревателя за дълго време, винаги отделите от газовата бутилка (виж. Изключване на нагревателя и смяна на LPG бутилката).

Бележки 1:	В случай на гасене на пламъка (например при силен порив на вятъра) термо-	датчикът 	се охлажда и след това подаването на гориво към горелката се затваря автоматично, 	за да се избегне опасно натрупване на неизгоряло гориво около на устройството.

Бележки 2:	В случай на неработеща пиезо запалка може да се използва за запалване на пламъка 	запалка. След натискане и завъртане на управляващия бутон на вентила на 	нагревателя внимателно, с кръгъл отвор от лявата страна на тялото на нагревателя, 	приближите запалена запалка към керамичната горелка.

Изключване на нагревателя и смяна на LPG бутилката

- 	Изключете нагревателя (вижте Запалване и погасване на нагревателя) и оставете го на 	изстине напълно.

- 	Преди да изключите газовата бутилка, уверете се, че керамичните горелки са изключени, и нагревателя не е топъл и вентила на бутилката е затворен.

- 	Изключете от устройството LPG бутилката. Отвийте регулатора от страничната резба на вентила на бутилка.

- 	Проверете уплътнението и безвредността на вентила на бутилката. Ако откриете дефект, предайте LPG бутилката на доставчика за смяна. Дайте на ползваната бутилка предпазителна тапа.

- 	Развийте фиксиращите винтове на дръжката на нагревателя и внимателно извадете нагревателя от яката на LPG бутилката.

- 	Ако нагревателя няма да включвате към друга LPG бутилка, изключите от него свързващия маркуч и регулатора. За по-лесно съхраняване извадете тялото нагревателя и неговата дръжка. Всички части съхранявайте така, да забраните на замърсяване или механични повреди.

- 	Преди да свържете новата бутилка с устройството проверете състоянието на уплътнението.

- 	Замяната газовата бутилка провеждайте навън, извън каквито и да били източници на запалване / възпламеняване, като открит огън, пилотна горелка, електрически запалки, и извън досег на други лица!

- 	След смяна на бутилката проверете уплътнението (виж проверка на уплътнението).

Проверка на уплътнението

- 		Отворите вентила на LPG бутилката чрез завъртане на копчето наляво и намазване с разпенващ разтвор (например сапун и вода) проверете за течове на газ около връзките на газо-разпределителната система. Когато изтича газ, можем да видим мехури там, където не е добро уплътнението. Вентила на нагревателя остава затворен!

- 		Ако нагревателя няма да ползвате веднага след контрола на уплътнението, затворете вентила на бутилката.

- 		Строго е забранено да се проверява уплътнението с помощта на открит пламък!!! Използвайте разпенващ разтвор!

- 	Проверка се прави на отрито място, където няма опасност на запалване и да няма по край Вас други хора!

Изтичане на газ

- 	В случай на изтичане на газ (миризма на газ, шум на изтичащия газ или възникване на мехурчета), затворете вентила на бутилката и вентила на нагревателя. Погасите около Вас всички открити огъни и изключите електрическите уреди.

- 	Изключете нагревателя от LPG бутилката.

- 	Преди следващата употреба, устройството трябва да бъде проверено и ремонтирано. Ако не откриете причината за изтичане, предайте устройството в специализиран сервиз.

- 	Ако изтичането не може да се спре, пренесете LPG бутилката на открито пространство, добре проветрявано помещение и консултирайте с доставчика на газ.

- 	Ако газта излезе в помещение (при складирането) стаята трябва да бъде добре проветрена.

Чистене и поддръжка

- 	Устройството дръжте на сухо и чисто място.

- 	Чистене и поддръжката правете винаги в редовни интервали, при намален мощност, в случай на по-голямо замърсяване, при по-високо работно натоварване, ако устройството беше за по-дълго време не използвано и при необходимост.

- 	Почистването и поддръжката могат да се правят само тогава, когато е устройството изключено, студено и когато е извадена LPG бутилка.

- 	За нормално почистване използвайте кърпа за прах. По-голямо замърсяване почистете с влажна кърпа без да ползвате препарат с абразива. Не почиствайте нагревателя с възпламеними или корозионни почистващи препарати.

- 	Оставете нагревателя да изсъхне напълно преди следващо използване.

- 	Отстранете мръсотиите от горелката, за да е чист и по време на работа и безопасен.

- 	Почистване на керамичните горелки на нагревателя правете със суха и мека кърпа без да 	използвате абразиви 	препарати. Никога не използвайте химически почистващи препарати.

- 	В случай на замърсяване на керамичните горелки с прах, отстраните замърсяването със 	сгъстен въздух или с прахосмукачка.

- 	След дълъг период на бездействие, е необходимо да се направи контрол на наличието на паяци и техните мрежи или други мравки върху газовите части и свързващия маркуч.

- 	Редовно проверявайте и поддържайте чисти и проходими отвори за всмукване на въздух (в входната тръба на тялото на нагревателя) и тръбопроводи за подаване на газ към горелките (тръбите на Вентури). За почистване може да се използва фина четка или сгъстен въздух.

- 	Не потапяйте управлението и вентилите на нагревателя във вода.

- 	Визуално или с докосване проверете състоянието на свързващия маркуч. В случай на издуване, пукнатини или други дефекти, е необходимо да се веднага смени маркуча за нов! Зареди безопасността е препоръчвано да се извършава редовна проверка (най-малко веднъж в месеца и след всяка смяна на бутилката) с елементарна проверка на уплътнението на маркуча може да разберем повреда и да предотвратим пожар причинен от изтичане на газ. Проверка на уплътнението на маркуча може да се прави например с разпенващ препарат или чрез постепенно разпъване на маркуча в кофа с вода, като се следи изтичане на газ под форма на мехурчета. По време на проверка маркучът трябва да е под регулирано налягане от LPG бутилка (отворен вентил на LPG бутилка и затворен вентил на нагревателя).

- 	За безпроблемна и безопасна работа препоръчваме да се прави редовна сервизна проверка (виж сервиз). Също така трябва да се извършава наблюдение на хода, по време когато устройството работи.

Сервиз

- 	Честотата на проверките се прави според законодателството на страната, в която се 	устройството ползва.

- 	За Чешка република важи, че това устройство не е газово устройство съгласно с закон №. 21/1979 Сб. и не подлежи на задължението за периодични ревизии от техник за ревизии.

- 	Минимално един път в годината извършете задълбочена проверка на устройството (визуална, почистване и поддръжка, проверка на уплътнението, проверка на функционалността на уреда) и мин. един път за 2 години смените всички уплътняващи части. Тези дейности трябва да извършава технически компетентно лице. Неупълномощена намеса от неквалифициран човек може да бъде опасна.

# Грешки и тяхното отстраняване

- 	При отстраняване на дефекти, при които трябва да се прави демонтаж и монтаж на частите на устройството, е необходимо да се изключи, да се охлади и да се изключи от LPG бутилката!

- 	Ако не се чувствате толкова технически компетентни и някои дейности написани в тези инструкции (сервиз, отстраняване на дефекти и други) са много сложни за Вас, моля свържете се с специализиран сервиз - производител/дистрибутор (Мева България ЕООД, тел. +359 - 2 - 8411050, www.meva-bg.com).

| Повреда | Възможна причина | Отстранение |
| --- | --- | --- |
| Нагревателя не може да се запали | Затворен вентил на бутилката или вентил на нагревателя | Отворен вентил на бутилката или вентил на нагревателя |
|  | Празна LPG бутилка | Смяна на LPG бутилка |
|  | Запушен газов разпределител | Проверете прохода на газовия проток (свързващ маркуч, уплътнението и други) |
|  | Запушена дюза | Почистите на дюзата с извита тънка тел чрез отвора за подаване на първичен въздух или го предайте на специализиран сервиз за почистване или смяна на дюзата |
|  | Повредена пиезо запалка | Предайте на специализиран сервиз за ремонт |
|  | Повреден регулатор | Смяна на регулатор |
| Пламъкът гори лоши или погасва | Не достатъчно отворен вентил на бутилката | Отвори вентил на бутилката |
|  | Почти празна LPG бутилка | Смяна на LPG бутилка |
|  | Запушен газов разпределител | Проверете прохода на газовия проток |
|  | Запушена дюза | Почистите на дюзата с извита тънка тел чрез отвора за подаване на първичен въздух или го предайте на специализиран сервиз за почистване или смяна на дюзата |
|  | Излизане на газ от развода - уволнени връзки | Проверете и стегнете всички връзки |
|  | Излизане на газ от развода - повреден свързващ маркуч | Смяна на свързващия маркуч |
|  | Повреден термо-предпазител | Предайте на специализиран сервиз за ремонт |
|  | Повреден вентил на нагревателя | Предайте на специализиран сервиз за ремонт |
|  | Повреден регулатор | Смяна на регулатор |

Съхраняване на устройството

- 		Изключите газовата бутилка и грила (виж Изключване на нагревателя и смяна на газовата бутилка).

- 	Дайте на ползваната бутилка предпазителна тапа.

- 	Забранено е да се поставят или да се използват LPG бутилки (дори и празни) в помещения под нивото на земята. Съхраняване на LPG бутилки трябва да отговарят на приложимите правила на страната.

- 	Ако е устройството свързано към LPG бутилка не може да се съхранява в помещение под 	ниво на земята.

- 	Съхранявайте устройството и всички други части така, да не се замърсява или да не се повреди.

- 	Оставете устройството да се охлади напълно преди демонтирането или съхраняването.

- 	Устройството трябва да бъде съхранявано в помещение без агресивни вещества, при препоръчителна температура най-малко 10 °C и с релативна влажност на въздуха най-много 80 %.

Ликвидация на устройството и опаковката

- 	Ако решите да ликвидирате старото устройство, защото сте закупили нов или стария има нерешителна повреда, занесете го на определено място (например събиране на вторични суровини, двор на събиране и други.)

- 	Опаковката поставете на определено място, определено от общината за боклук.

Изисквания за безопасност

- 	Прочетете инструкциите преди употреба!

- 	Това устройство трябва да бъде инсталирано в съответствие с приложимите разпоредби!

- 	Устройството трябва да бъде ползвано и бутилката да се съхранява в съответствие 	с приложимите разпоредби!

- 	Използвайте устройството само във външна среда!

- 	Устройството не е предназначено за домашна употреба!

- 	С устройството може да работи само лице на възраст повече от 18 години съгласно с това ръководство! По време на работа, трябва да се респектират общите разпоредби за пожарна безопасност!

- 	Деца не могат в никакъв случай да работят с устройството!

- 	Защитете устройството от деца (когато се използва и съхранява)!

- 	ВНИМАНИЕ: достъпните части са много горещи по време и след работа. Предотвратете достъпа на малки деца и хора с увреждания до устройството!

- 	Не боядисвайте защитната решетка или рефлектора (частта от тялото на нагревателя, в която са прикрепени керамичните горелки и които отразяват генерираната топлина в отопляваното пространство)!

- 	Забранено е използването на нагревателя без защитна решетка!

- 	Всички части за безопасност трябва, които са демонтирани, зареди сервиза, трябват да са монтират обратно, преди да се пусне отново!

- 	Не използвайте устройство, ако не е добро уплътнението, ако е повредено или ако не работи 	добре.

- 	Не използвайте нагревателя с повредена керамична плоча на горелката!

- 	Трябва да стоим в безопасно разстояние от нагревателя, за да избегнете от изгаряне Ви или запалване на дрехите Ви!

- 	Материали и предмети, поставени на близко разстояние от керамичните горелки на нагревателя, ще бъдат изложени на топлина и могат да бъдат повредени!

- 	Не поставяйте никакви предмети (или дрехи и други) върху нагревателя зареди опасност от 	пожар. Не го покривайте!

- 	По време на работа, LPG бутилка с прикрепен нагревател трябва да бъде поставена върху подсилена хоризонта повърхност и нагревателят трябва да се държи под постоянно наблюдение!

- 	Нагревателя никога не използвайте в експлозивна среда, например места, където има наличие на запалими течности, запалими прахове, запалими газове, пари или експлозиви! Не използвайте и не съхранявайте запалими материали в близост до това устройство!

- 	Винаги дръжте достатъчно разстояние на нагревателя от незащитени запалими материали (препоръчваме Ви най-малко 1 м)!

- 	Разстоянието на уреда до стена трябва да бъде най-малко 1,5 м.! Уверете се, че над уреда няма поставени запалими материали (например клони на дървета, храсти, дървени хижи и други)!

- 	Дръжте безопасно разстояние от 1 м между нагревателя по време на работа и други 	източници на топлина!

- 	Температурата на повърхността на LPG бутилката не трябва да надвишава 40 °C и бутилката не може да бъде изложена на пряка слънчева светлина за по дълго време!

- 	Всяко директно загряване на LPG бутилката за да се увеличи капацитета на изпарение на газта е забранено!

- 	Бутилката може да се използва само във вертикално положение!

- 	След като свържете уреда към LPG бутилката, избягвайте да накланяте и обръщате 	бутилката!

- 		Никога не използвайте LPG бутилки с повредена резба на вентила или по друг начин неформирани, корозирани или повредени бутилки! Тези бутилки могат да бъдат опасни и трябва да бъдат проверени от доставчика!

- 		Използвайте само вид гориво и вид бутилки, които са описани в инструкциите!

- 	Използваният регулатор и свързващия маркуч трябват да отговарят на местните разпоредби!

- 	Използвайте само доставения или препоръчания вид на свързващ маркуч, одобрен от производителя, вносителя или от дистрибутора на устройството или от дистрибутора на газовите бутилки! Свързващия маркуч трябва да е обезопасен срещу драскотини, огън или други механични повреди! Уверете се, че маркучът не докосва горещите части на нагревателя! Внимавайте да не се извива маркуча!

- 	Регулаторът и свързващия маркуч трябва да са разположени извън пътеките, където се ходи, да не могат да бъдат повредени!

- 	Използвайте маркучи, отговарящи на норми EN 16436-1 или EN ISO 3821 или други маркучи предназначени за LPG с препоръчителна дължина от около 0,4 м! Дължината на маркуча не трябва да надвишава 0,5 m, когато свързвате нагревателя към яка на LPG бутилката! Състоянието на маркуча трябва да се проверява редовно и при необходимост да се смени!

- 	Свързващия маркуч не може да се регулира или по никакъв друг начин модифицира! Срокът на експлоатация на LPG маркуча е от съображения за безопасност 5 години от датата на производство, датата е маркирана на маркуча. След това време или в случай на повреда, маркуча трябва да смените! Ако изискват различни държавни условия, сменете маркуча в изискваното време!

- 	Смяната на маркуча трябва да се прави в предписани интервали!

- 		Никога не свързвайте към уреда бутилка без регулатор!

- 	Регулаторът на налягането трябва да отговаря на норма EN 16129 и трябва да има фиксирано налягането - виж технически данни. При нормални условия за употреба се препоръчва да се подмени устройството в рамките на 10 години от датата на производство, за да се гарантират правилните функции! Това време може да бъде заменено с държавни разпоредби или правила от практиката, като се вземат в предвид условията на работа за вградени устройства за безопасност и монтажните схеми.

- 	Нужно е да се осигури подходящо захранване с горивен въздух и едновременно е необходимо да се предотврати опасно натрупване на неизгорели горива в устройството! Пропан, бутан е физически по-тежък от въздуха и в случай на изтичането му зареди лошо уплътнение, пада и се натрупва на земята.

- 	Забранено е да се ползва устройството в помещение под ниво на терена! Устройството не трябва да се използва в сутерена или под нивото на земята!

- 	Не използвайте нагревателя при силен вятър или в дъжд!

- 	Не премествайте устройствата по време на работа!

- 	Преди преместването на устройството, затворете вентила на бутилката за газ и оставете устройството да се нацяло охлади!

- 	Забранено е да се манипулира със състав на бутилката монтирана към нагревателя чрез повдигане на нагревателя или неговите части! Винаги използвайте отворите, предвидени в кутията за LPG бутилка, за манипулиране!

- 	Използвайте това устройството само за отопление на помещение! Забранено е да се използва за други цели (например сушене на дрехи и други)!

- 	Неправилна инсталация, настройки или обработки могат да причинят нараняване на хора или материални щети!

- 	Не преработвайте устройството! Всякакви ремонти на устройството може да е опасно! Не сменяйте частите, които са осигурени от производителя или неговия представител!

- 	Забранено е устройството да се преработва на друг вид газ!

Бележка

Промените в техническите данни са изградени. Изображението е зареди непрекъснатия иновационния процес не задължително. Грешки при отпечатване са изградени.

Гаранционни условия

- 	Потребителите имат гаранция за правилната функция на продукта и има право на безплатен ремонт или смяна на части, които се оказват дефектни по време на гаранционния период. Грешка в производството или скрита грешка в материала.

- 	За да ползване гаранцията трябва да предоставите правилно и четливо попълнена гаранционна карта с адреса на магазина, печат от продавача, подпис от продавача и дата на продажбата.

- 	Гаранцията изтича, ако гаранцията била изисквана след гаранционния период или ако била проведена промяна в основния запис в гаранционния лист.

- 	Гаранцията не покрива нормално износване, умишлено направени дефекти, груба небрежност при употреба или когато купувачът преработи продукта. Производителя не е отговорен за повреди, причинени от неправилна работа или поддръжка, извън ръководството за работа.

- 	Промени, считани за нормално работно износване (например оцветяване на части в близост на керамичните горелки) не подлежат на гаранционни условия, защото не могат да се считат за дефекти на продукта. Някои промени (нормално работно износване) могат да се проявят на продукта след няколко ползване, но не се намаля полезността на продукта.

- 	Ако има някакви неясноти за работа с устройството или поддръжката му, контактувайте специализиран сервиз - производител/дистрибутор (Мева България ЕООД, тел.               +359 - 2 - 8411050).

- 	Производителя гарантира 24 месеца гаранция от датата на продажбата.

Производител

Ningbo Firm Tools Co., Ltd.

No. 99, Linjiang Road, Yinzhou Binhai Investment and Business incubation, Ningbo, Zhejiang; China

Тел. номер:		+86-574-88079628

Е-мейл:			sales@firmtools.net

Вносител

Marinter Ltd.; 1 rue Paul Saunière, 75116 Paris, France

Ремонт и сервиз

Гаранционните и негаранционните ремонти на този продукт се извършават от производителя / дистрибутора:

МЕВА-БЪЛГАРИЯ ЕООД		           	Тел. номер:	+359 - 2 - 841 1050, +359 - 2 - 841 1051

Челопешко шосе № 12	           			Е-мейл:		gas@meva-bg.com

София 1839             							Интернет:	www.meva-bg.com

България

Информация за продажба

| Адрес на магазина: | ................................................................. |
| --- | --- |
|  | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Дата на продажбата: | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Печат на магазина |  | Подпис на продавача |

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Инструкции за монтаж и настройване

BRI Piezo преносим пропан-бутан нагревател	вид TB01005P (GS4200EP)

Важно

- 	Преди монтажа на това устройство, прочетете инструкциите за обслужване и поддръжка, както и ръководството за монтаж и настройка! Уредът трябва да се инсталира в съответствие с настоящите инструкции и действащите разпоредби за монтаж в страната на първа употреба!

- 	Прочетете инструкциите преди да започнете отоплението с това устройство!

Технически данни

| Страни с директна дестинация [Dest.] | Категория [Cat.] | Свързващо свръхналягане [p] | Вид гориво [Gas] | Обща именна топлинна мощност [∑ Qn] | Общо потребление [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 мБар | G30 | (пропан, бутан или тяхната смес) | 4,2 kW | 306 г/ч |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 мБар 37 мБар | G30 | (бутан) (пропан) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 мБар | G31 | (пропан) |  |  |

| Източник ................................................................................ | 10 кг LPG бутилка (5 ÷ 13 кг стоманена бутилка с яка за фиксиране на нагревателя) |
| --- | --- |
| Максимални външни размери на свързваната бутилка ..... | ( 320 мм, височина, включително регулатора 660 мм |
| Диаметър на дюзата .............................................................. | ( 1,04 мм |
| Размери с дръжката на нагревателя (ш x д x в) .................. | 36 x 29 x 45 цм |
| Тегло (без бутилка) ............................................................... | 1,95 кг |

Условия за работа

- 	Устройството трябва да се използва само на открито пространство!

- 	Устройството не трябва да се използва в сутерена или под нивото на околния терен.

- 	Монтирането на постоянно свързани устройства (стенно или подово монтиране или окачване на тавана) трябва да се извършва само от квалифициран персонал и трябва да отговаря на приложимите правила и практика.

- 	Минимално разстояние от съседни странични стени или таван, където може да се постави 	устройството, е 1,5 м!

Аксесоари

- 	вижте Ръководство за обслужване и поддръжка - раздел аксесоари

- 	Част на аксесоарите не са включени резервни части

Монтаж (подготовка преди употреба)

(	Позиционирайте дръжка на нагревателя (1) на нагревателната яка (3) в правилната позиция на LPG бутилката (тръбата на скобата трябва да е изправена позиция и трябва да се насочат от центъра на бутилката) и да се затегнат здраво с всички фиксиращи винтове (2) на скобата. Дръжката трябва да седи здраво върху бутилката!

(	На позициониращия винт (4) на дръжката на 	нагревателя сложете тялото на нагревателя (5), 	задайте желания наклон и го фиксирайте 	с специална шайба (6), гъвкава шайба (7) 	и правилно затегнати крилни шайби (8)

- 	Керамичните горелки на нагревателя трябва да сочат от центъра на бутилката на вън.

- 	Спирачките на дръжката на нагревателя позволяват тялото на нагревателя да бъде наклонено под ъгъл от около 10° до 65° от вертикалата позиция.

Бележки:	Препоръчва се описаният (по-горе) метод на монтиране.

Възможно е и най-скоро прикрепете тялото на 	нагревателя 	към дръжката и след това като цяло прикрепете към 	газовата бутилка.

Свързване на нагревателя към LPG бутилката

| Варианта на свързването |
| --- |
| I) със свързващ трън (втулка) | II) със свързващата резба |
| началната резба на нагревателя втулка съединителна гайка скоба за маркуч свързващ маркуч | регулатор със изходен трън 10 кг LPG бутилка свързващ маркуч със съединителна гайка регулатор с изходяща резба |

- 	Преди свързването с газовата бутилката винаги проверете добро състояние на всичкото 	уплътнение.

- 	Преди отвиването на тапата от вентила на бутилката (лявата резба), уверете се, че главната 	капачка 	на LPG бутилка е затегната в затворено положение.

- 	Проверете свързващата резба на вентила на бутилката, дали не е замърсен или повреден. 	Отстранете всички мръсотии. Ако резбата е повредена, не може да се свържи към LPG 	бутилката. 	Повредената бутилка заменете за безвредна.

- 	На страничната резба на вентила на бутилката (7) навийте наляво регулатора (6 или 9) 	с безвредно гумено уплътнение вътре в съединителната гайка, и правилно затегнете.

- 	Завъртете надясно, за да отвинтите пластмасовата тапа от началната резба на нагревателя.

I)	Вариант със свързващ трън (втулка):

- 	 В съединителната гайка (3) вкарайте кръглата втулка (2) и го завийте на ляво на
 входяща резба на нагревателя (1). (Забележка: съединителната гайка с втулка може да бъде на входна резба нагревател, завинтен от производителя - вместо пластмасова тапа.)

- 		На двата края на свързващия маркуч (5) сложете скоби на маркуча (4). Единия край на свързващия маркуч сложите на тръна на регулатора (6) и стегнете скобата на маркуча. Другия край на свързващия маркуч сложите на началния трън на нагревателя (1) и стегнете със скобата на маркуча.

II)	Вариант със свързващата резба:

- 	Завийте съединителната гайка на единия край на свързващия маркуч (8) завийте наляво на резбата на регулатора (9) и затегнете. Завийте съединителната гайка на другия край на свързващия маркуч завийте наляво на резбата на регулатора нагревателя (1) и затегнете.

- 	Когато свързвате нагревателя, бутона за управление на вентила на нагревателя трябва да е в затворено положение (символ: (). Ако не е, затворете ги със завъртване на бутона надясно до край.

- 	След свързването на нагревателя към LPG бутилката, извършете проверка на уплътнението (виж Ръководство на обслужване и поддръжка - отдел - Проверка на уплътнението).

Проверяване на правилната работа на горелките (запалване и погасване на нагревателя)

- 	За да проверите правилното функциониране на нагревателя, запалете го и го гасене. 	Следвайте инструкциите - вижте в Ръководството за обслужване и поддръжка - раздел 	Запалване и гасене на нагревателя.

- 	Визуално проверете за запалване без проблем, горене или гасене на двете керамични 	горелки.

- 	Ако възникне повреда, следвайте инструкциите за отстраняване на повредата - виж 	Ръководство за обслужване и поддръжка - отдел Проверка на уплътнението, изтичане на 	газ, почистване и поддръжка, повреди и тяхното отстраняване.

- 	Ако повредите не е възможно да се отстранят и устройството да се държи в безопасно 	състояние, не трябва да бъде повече ползвано. Свържете се със специализиран сервиз - 	производител/дистрибутор (Мева България ЕООД, тел. +359 - 2 - 8411050, www.meva-bg.com).

Бележка

Промените в техническите данни са изградени. Изображението е зареди непрекъснатия иновационния процес не задължително. Грешки при отпечатване са изградени.

Адрес

Резервни части, материали за поддръжка, информация и съвети могат да бъдат получени от производителя / дистрибутора:

МЕВА-БЪЛГАРИЯ ЕООД		           	Тел. номер:	+359 - 2 - 841 1050, +359 - 2 - 841 1051

Челопешко шосе № 12	           			Е-мейл:		gas@meva-bg.com

София 1839             							Интернет:	www.meva-bg.com

България

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Instructions d´utilisation et d´entretien

Appareil de chauffage de propane et de butane portable BRI Piezo	type TB01005P (GS4200EP)

Important

Veuillez lire attentivement les présentes instructions d’utilisation et d’entretien pour bien connaître l´appareil avant de le brancher à la bouteille de gaz. Conservez les instructions pour toute consultation future !

Utilisation

Cet appareil de chauffage de propane et de butane portable BRI Piezo type TB01005P (ci-après seulement l´appareil de chauffage év. l´appareil) est destiné au travail à l´extérieur pour augmenter le bien-être de température à froid.

La catégorie de l’appareil, la surpression de branchement et le type de combustible pour les différents pays sont indiqués dans le chapitre Données techniques.

En République tchèque, cet appareil ne peut être utilisé qu’avec une bouteille GPL de 10 kg remplie avec du mélange de propane et de butane (avec la pression de service jusqu´a 1,7 MPa). Une tentative de brancher un autre type de bouteille à gaz peut être dangereuse !

L’appareil de chauffage est raccordé à une bouteille GPL de 10 kg au moyen d’un régulateur et un tuyau de raccordement d’une longueur de 0,4 m.

La bouteille GPL sous pression est remplie d’un mélange de propane et de butane d’été (60 % B, 40 % P) ou d’hiver (40 % B, 60 % P) (GLP évent. PB) qui peuvent être aussi indiqués comme mélange B (indication selon ADR). Les deux mélanges sont utilisables mais ils ont les caractéristiques physiques légèrement différentes.

L’appareil ménager ne peut pas être utilisé avec les autres types de combustibles et on ne peut pas faire ni sa transformation !

Les bouteilles LPG sont vendues vides dans les magasins. Leur remplissage est effectué en forme d’échange par un point de vente spécialisé ou par un distributeur des bouteilles a pression. Demandez les informations concernant le stockage et l’utilisation en toute sécurité pour chaque bouteille LPG changée !

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - GPL= gaz de pétrole liquéfié

thermo-fusible = contrôle de flamme

10 mbar = 1 kPa

Description

| Position | Nom de la pièce |
| --- | --- |
| 1 | Support de l´appareil de chauffage |
| 2 | Corps de l´appareil de chauffage |
| 3 | Brûleur en céramique |
| 4 | Grille de protection |
| 5 | Bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage |
| 6 | Filet d´entrée de la soupape de l´appareil de chauffage (G 1/4 LH) |
| 7 | Buton d'allumage piézo |
| 8 | Projecteur |

Accessoires (pour les pays de la destination directe CZ et SK) :

-	1 pièce	régulateur					type NP01008	(pression de service réglée fixe 30 mbar; broche 																	de sortie)

-	1 pièce	tuyau de raccordement	type NP01022	(longueur 0,4 m)

-	2 pièces	agrafe de tuyau				type IM905

-	1 pièce	écrou à chapeau (filet G 1/4 LH)

-	1 pièce	manchon (( 8 mm)

-	Vous pouvez commander tous les accessoires chez le fabricant/distributeur (Meva a.s., tél. : 	+420 416 823 292, 299, www.meva.eu) ou chez ses partenaires commerciaux.

-	Les accessoires peuvent différer pour les autres pays de destination directe.

-	Dans le cas où l´appareil est livré sans accessoires, il faut acheter les parties nécessaires pour le branchement à la bouteille de gaz Le présent appareil exige l´utilisation du tuyau et du régulateur définis dans les instructions (vérifier chez votre fournisseur du combustible) :

-	Le régulateur de la pression doit répondre à la norme EN 16129 et doit avoir une pression de 	sortie réglée fixe - voir Données techniques.

-	Le tuyau doit répondre à la norme EN 16436-1 ou EN ISO 3821 ou une autre norme destinée 	aux tuyaux pour LPG.

-	Pour la France le régulateur G 1/4 LH doit avoir le filet d´entrée et le tuyau de raccordement 	doit etre terminé sur les deux extrémités par les écrous de serrage avec le filet G 1/4 LH.

Données techniques

| Pays de la destination directe [Dest.] | Catégorie [Cat.] | Surpression de branchement [p] | Type de combustible [Gaz] | Puissance calorifique absorbée nominale totale [∑ Qn] | Consommation totale [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propane, butane ou leurs mélanges) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butane) (propane) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propane) |  |  |

| Source ................................................................................................ | 10 kg bouteille LPG (5 ÷ 13 kg bouteille en acier avec le col pour attacher l´appareil de chauffage) |
| --- | --- |
| Dimensions extérieures maximales de la bouteille raccordée ............ | ( 320 mm, hauteur inclus le régulateur de 660 mm |
| Diamètre de la buse ........................................................................... | ( 1,04 mm |
| Dimensions avec le support de l´appareil de chauffage (l x p x h) .... | 36 x 29 x 45 cm |
| Poids (sans bouteille) ........................................................................ | 1,95 kg |

Conditions pour l´exploitation

-	L´appareil ne doit être utilisé qu´à l´extérieur !

-	Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

-	Pendant le fonctionnement, l´appareil de chauffage consomme de l’oxygène et dans les lieux fermés et non ventilés, la vie de l’utilisateur peut être sérieusement menacée à cause du manque d’oxygène et la concentration accrue de CO !

Montage (préparation avant l´utilisation)

-	Pendant le montage procéder suivant les instructions - voir Instructions de montage et réglage - 	chapitre Montage (préparation avant l´utilisation).

Branchement de l´appareil de chauffage à la bouteille LPG

-	Pendant le branchement de l´appareil à la bouteille de gaz procéder suivant les instructions - voir 	Instructions de montage et réglage - chapitre Branchement de l´appareil de chauffage à la bouteille 	LPG.

Allumage et extinction de la plaque de cuisson

-	Avant chaque utilisation vérifier si l´appareil de chauffage est attaché fixe est stable au col de la bouteille LPG par le support de l´appareil de chauffage et s´il se trouve en position correcte.

-	Avant chaque utilisation, nous recommandons de faire contrôle du serrage de tous les joints, d’étanchéité, utilisation et état d’étanchéité. Avant chaque utilisation, vérifiez également que les orifices pour l’aspiration de l´airs situés dans le cadre du gril ne sont pas encrassés ou obstrués.

-	Vérifier si le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage se trouve dans la position fermée/éteint (().

-		Après la vérification constatant qu’il n’y pas de fuite de gaz, ouvrir le bouton de la soupape de bouteille en tournant à gauche, si celui-ci n’est pas déjà ouvert après la vérification de l’étanchéité qui vient d’être faite.

-	Appuyer sur le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage et le mettre dans la position d’allumage´ (   ). Tenez le bouton d´allumage pressé et appuyez de manière répétée le bouton d´allumage pièze jusqu´à l´allumage de la flamme. Vous pouvez desserrer le bouton appuyé après 20 secondes environ après l´allumage de la flamme (quand le thermofusible est chauffé).

-		Si la flamme ne s’allume pas en 30 secondes, fermez, par le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage (position : ( et le bouton non appuyé) l´arrivée du combustible dans les brûleurs en céramique et attendez au moins 1 minute avant de procéder à une autre tentative d´allumage.

-		Ne pas procéder au réglage pour obtenir la puissance requise qu´après le chauffage des brûleurs en céramique, le réglage se fait en mettant le bouton de commande dans la position choisie entre le minimum (    ) et maximum (    ).

-		Après l’utilisation, il faut fermer l’arrivée du combustible sur la bouteille à gaz.

-	Pendant l´extinction de l´appareil de chauffage il faut tout d´abord fermer la soupape de la bouteille LPG en tournant le bouton de la soupape 	de la bouteille à droite à la butée, laissez s´éteindre le reste du gaz du tuyau de raccordement et ensuite sans appuyer tournez le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage dans la position fermée ((). Laissez refroidir complètement l´appareil de chauffage.

-	Si l’appareil de chauffage sera éteint pendant une longue durée, débranchez-le de la bouteille à gaz (voir Débranchement de l’appareil de chauffage et changement de la bouteille GPL).

Note 1 :	Dans le cas de l´extinction de la flamme (par exemple le vent en rafales) le capteur du thermocouple est refroidi et ensuite l´alimentation du combustible dans les bruleurs est automatiquement fermée pour ne pas accumuler dangereusement dans l´espace de l´appareil le combustible qui n´est pas brulé.

Note 2 :	Dans le cas de l´allumeur piézo qui ne fonctionne pas on peut utiliser l´allumette pour allumer la flamme. Après avoir appuyé et tourné le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage, rapprochez l´allumette vers le bruleur en céramique par le trou rond sur le coté gauche du corps de l´appareil de chauffage.

Débranchement de l’appareil de chauffage et changement de la bouteille GPL

-	Eteignez l´appareil de chauffage (voir Allumage et extinction de l´appareil de chauffage) et laissez-	le complètement refroidir.

-	Avant de débrancher la bouteille à gaz, vérifier que l’appareil de chauffage est éteint, totalement refroidi et que le robinet de bouteille est fermé.

-	Débrancher l’appareil de la bouteille GPL. Dévissez le régulateur du raccord latéral de la soupape de bouteille.

-	Contrôlez l´étanchéité et l´intégrité de la soupape de la bouteille. Si vous constatez un défaut, amener la bouteille GPL au fournisseur du gaz pour l’échange. Munir la bouteille débranchée du bouchon de protection.

-	Dévissez les vis de fixation sur le support de l´appareil de chauffage et enlevez prudemment l´appareil de chauffage du col de la bouteille LPG.

-	Si vous n’allez pas raccorder l´appareil de chauffage à une autre bouteille GPL, en détacher également le tuyau de connexion et régulateur. Pour stockage plus facile démontez du corps de l´appareil de chauffage aussi son support. Ranger tous les composants de façon à prévenir leur encrassement ou endommagement mécanique.

-	Avant de brancher une nouvelle bouteille à l’appareil, vérifier l’état des joints.

-	Changez la bouteille a gaz dans un local bien ventilé, préférablement a l’extérieur, hors de toutes les sources d’allumage/inflammation comme le feu nu, bruleur d’allumage, briquets électriques et hors de la portée des autres personnes !

-	Après avoir installé une nouvelle bouteille, procéder à la vérification de l’étanchéité (voire 	Vérification de l’étanchéité).

Vérification de l’étanchéité

-		Ouvrir la soupape de bouteille LPG en tournant le bouton à gauche et en appliquant une solution moussante (par exemple l’eau savonneuse), vérifier qu’il n’y pas de fuite de gaz au niveau des joints de la distribution de gaz. La fuite du gaz se manifeste par la formation de bulles à l’endroit de l’inétanchéité. La soupape de l´appareil de chauffage reste fermée !

-		Si l'appareil de chauffage n'est pas utilisé immédiatement après avoir vérifié l'étanchéité, fermer le robinet de la bouteille.

-		Il est absolument interdit de réaliser le contrôle a l´aide du feu nu !!! Utilisez la solution moussante !

-	Réalisez le contrôle d’étanchéité dans un local bien ventilé, préférablement a l’extérieur, hors de toutes les sources d’allumage/inflammation et hors de la portée des autres personnes !

Fuite du gaz

-	En cas de la fuite du gaz (odeur du gaz, bruit causé par le gaz s’échappant ou la création de bulles pendant la vérification d’étanchéité), fermer la soupape de bouteille et la soupape de l´appareil de chauffage. Dans l’environnement proche, éteindre tout feu nu et tout appareil électrique.

-	Débranchez l´appareil de chauffage de la bouteille LPG.

-	Avant une autre utilisation, il faut contrôler l’appareil et le réparer. Si vous ne trouverez pas la cause de la fuite, portez l’appareil au service professionnel.

-	Si la fuite de gaz ne peut être réparée, transporter la bouteille GPL à l’extérieur, dans l’espace ouvert et bien aéré et consulter votre fournisseur du gaz.

-	S’il y a la fuite du gaz dans une pièce (stockage), il faut bien ventiler ce local.

Nettoyage et entretien

-	Tenez l’appareil dans un endroit sec et propre.

-	Faites le nettoyage et entretien de l´appareil toujours dans les périodes régulières, au rendement réduit, dans les cas de l´encrassement plus fort, charge maximale d´utilisation, si l´appareil de chauffage est mis hors de service pour une longue période.

-	Le nettoyage et l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’appareil est éteint, complétement refroidi et débranché de la bouteille GPL.

-	Pour le nettoyage courant utilisez le chiffon à poussière. Eliminez les encrassements plus grands avec un chiffon humide sans utiliser un produit abrasif. Ne pas nettoyer l’appareil de chauffage avec les produits corrosifs.

-	Avant une autre utilisation laissez bien sécher l´appareil de chauffage.

-	Eliminez les impuretés du brûleur pour le tenir bien propre et sur.

-	Le nettoyage des bruleurs en céramique se fait avec un chiffon mou sans l´utilisation du produit 	abrasif. N´utilisez jamais les produits détergent chimiques.

-	En cas de l´encrassement des bruleurs en céramique par la poussière, éliminez les impuretés à l´aide de l´air comprimé ou l´aspirateur.

-	Après une longue période d'inactivité, il est nécessaire de vérifier la présence d'araignées et de leurs toiles ou d'autres insectes dans les composants gazeux et dans le tuyau de raccordement.

-	Contrôlez régulièrement et tenez propres et libres les trous pour l´aspiration d´air (dans le tuyau d´entrée du corps de l´appareil de chauffage) et le tube pour l´alimentation du gaz dans les bruleurs (tube Venturi). Il est possible d´utiliser pour le nettoyage une brosse molle ou l´air comprimé.

-	Ne pas plonger les éléments de commande et la soupape de l´appareil de chauffage dans l´eau.

-	Contrôlez visuellement, éventuellement en touchant, l’état du tuyau de raccordement. Dans le cas de concavité, fentes, crevasses ou l’autre type de l’état altéré, il faut remplacer le tuyau de branchement par un nouveau! Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer, à intervalles réguliers (au moins une fois par mois et après chaque changement de bouteille GPL), un simple test d'étanchéité du tuyau de raccordement et de prévenir l’incendie due à l’inflammation de gaz grâce à une détection des fuites en temps opportun. Le contrôle d´étanchéité du tuyau peut être réalisé par exemple par l´extension progressive de toute la longueur du tuyau dans un réservoir d´eau ou en appliquant la solution moussante en observant une éventuelle fuite de gaz en forme des bulles. Pendant la réalisation du test, le tuyau doit être sous pression réduite provenant de la bouteille GPL sous pression (robinet de bouteille ouvert sur la bouteille de GPL et soupape de l’appareil de chauffage fermée).

-	Nous recommandons pour le fonctionnement sans défaut et sur d’effectuer le contrôle régulier de service (voir Service). En même temps il faut faire une surveillance occasionnelle pendant le fonctionnement de l’appareil.

Service

-	La fréquence des contrôles est réglée de la législation en vigueur du respectif pays ou l’appareil est utilisé.

-	Pour la République tchèque il est valable que cet appareil n’est pas en dispositif a gaz réservé en conformité du Décret n. 21/1979 Cod, donc l’obligation de faire les révisions régulières effectuées par un technicien de révision n’y se référent pas.

-	Procéder au moins 1x par an à l'examen minutieux de l'appareil (contrôle visuel, nettoyage et entretien, vérification d’étanchéité, essai de fonctionnement de l’appareil) et changer tous les éléments d'étanchéité au minimum 1 fois tous les 2 ans. Ces activités doivent être faites par une personne physiquement forte. L’intervention non autorisée effectuée par une personne non qualifiée peut être dangereuse.

# Défauts et leur élimination.

-	En cas d’élimination des défauts pour lesquels il faut faire le démontage et montage des différentes pièces de l’appareil, il est nécessaire de l’éteindre, laisser complètement refroidir et débrancher de la bouteille à GPL !

-	Si vous ne vous sentez pas si compétent techniquement et certaines activités mentionnées dans la présente instruction (service, élimination des défauts etc.) vous pourraient créer les difficultés, adressez-vous au service professionnel - producteur/distributeur (Meva a.s., tél. : +420 416 823 292, 299, www.meva.eu).

| Défaut | Cause possible | Elimination |
| --- | --- | --- |
| Il n´est pas possible d´allumer l´appareil de chauffage | La soupape de la bouteille ou de l´appareil de chauffage est fermée. | Ouvrir la soupape de la bouteille ou celle de l´appareil de chauffage. |
|  | Bouteille GPL vide | Changer la bouteille GPL |
|  | Distribution du gaz obstruée | Contrôler le passage de distribution du gaz (tuyau de raccordement, joints d’étanchéité, etc.) |
|  | Buse obstruée | Nettoyer la buse par un fil de fer fin recourbé a travers le trou pour l´amenée de l´air primaire ou passer au service spécialisé pour le nettoyage ou remplacement de la buse |
|  | Allumeur piézo défectueux | Passer au service spécialisé pour la réparation |
|  | Régulateur défectueux | Remplacer le régulateur |
| La flamme brule mal ou s´éteint | Soupape de bouteille est insuffisamment ouverte | Ouvrir le robinet de bouteille |
|  | Bouteille GPL presque vide | Changer la bouteille GPL |
|  | Distribution du gaz obstruée | Contrôler le passage de distribution du gaz (tuyau de branchement, joint etc.) |
|  | Buse obstruée | Nettoyer la buse par un fil de fer fin recourbé a travers le trou pour l´amenée de l´air primaire ou passer au service spécialisé pour le nettoyage ou remplacement de la buse |
|  | Il y a une fuite de gaz dans la distribution - joints desserrés | Contrôlez et serrer tous les joints |
|  | Il y a une fuite de gaz dans la distribution - tuyau de branchement endommagé | Remplacez le tuyau de branchement |
|  | Thermofusible défectueux | Passer au service spécialisé pour la réparation |
|  | Soupape du gril défectueux | Passer au service spécialisé pour la réparation |
|  | Régulateur défectueux | Remplacer le régulateur |

Stockage de l’appareil

-		Débrancher la bouteille GPL de l’appareil (voir Débranchement de la plaque de cuisson et changement de la bouteille GPL).

-	Munir la bouteille débranchée du bouchon de protection.

-	Il est interdit de placer et d’utiliser les bouteilles GPL sous pression (même vides) dans les locaux sous terre. Le stockage de la bouteille GPL doit être conforme aux normes locales en vigueur.

-	Si l’appareil est branché à la bouteille GPL, il ne peut pas être rangé dans une pièce sous terre.

-	Déposez l’appareil et toutes les autres pièces de façon qu’ils ne soient pas salis ou endommagés.

-	Avant de démonter et stocker l´appareil, laissez-le refroidir complètement.

-	L’appareil doit être stocké dans les locaux qui ne contiennent pas des substances agressives, a température recommandée au minimum 10 (C et l’humidité relative de l’air au maximum 80 %.

Liquidation de l’appareil et de l’emballage

-	Si vous décidez d’éliminer un vieil appareil, soit parce que vous en avez acheté un neuf ou parce que le vieil appareil présentait un défaut irréparable, portez-le à un endroit désigné à cet effet (par exemple point de recyclage et de la collecte des déchets triés, Collecte des déchets etc.).

-	Portez l’emballage à l’endroit désigné pour le dépôt des déchets indiqué par la commune.

Exigences de sécurité

-	Avant l´utilisation lisez les instructions !

-	Cet appareil doit etre installé en conformité des normes en vigueur !

-	L’appareil doit être utilisé et la bouteille à gaz doit être stockée conformément aux prescriptions en 	vigueur !

-	L´appareil ne doit être utilisé qu´à l´extérieur !

-	L´appareil n´est pas destiné à l´utilisation au ménage !

-	Le brûleur ne peut être utilisé que par une personne adulte âgée de plus de 18 ans et conformément aux présentes instructions ! Pendant le fonctionnement de l’appareil, l’opérateur est tenu de respecter les normes générales relatives à la protection contre l’ incendie !

-	La commande du brûleur ne doit en aucun cas être confiée aux enfants !

-	Protéger l’appareil contre les enfants (pendant l’utilisation et aussi le stockage) !

-	AVERTISSEMENT : Lors du fonctionnement et immédiatement après, les parties accessibles sont brûlantes. Evitez l´accès de petits enfants et des personnes handicapées à l´appareil !

-	Ne peignez pas ni la grille de protection ni le projecteur (une partie de l´appareil de chauffage dans laquelle sont attachés les bruleurs et qui reflète la chaleur produite dans l´espace chauffé) !

-	Il est interdit d´utiliser l´appareil de chauffage sans la grille de protection !

-	Tous les éléments de sécurité démontés pour effectuer l'entretien doivent être remis en place avant de faire fonctionner l'appareil de chauffage !

-	Ne pas utiliser l´appareil, s´il n´est pas étanche, s´il est abimé ou ne travaille pas bien !

-	N´utilisez pas l´appareil de chauffage avec la plaquette du bruleur endommagée !

-	Les personnes doivent se tenir à une telle distance des zones chaudes de l’appareil de chauffage qu'elles ne puissent pas se brûler ou leurs vêtements s’enflammer !

-	Les matériaux et objets se trouvant à une distance insuffisante des bruleurs céramiques de l'appareil de chauffage seront exposés à la chaleur radiante et pourraient être endommagés !

-	Ne poser aucun objet (vêtement, etc.) sur l'appareil de chauffage à cause du risque d'incendie et ne pas le couvrir !

-	Pendant l´utilisation il faut poser la bouteille LPG avec l´appareil de chauffage attaché sur une surface horizontale renforcée et contrôler toujours l´appareil de chauffage !

-	Ne jamais utiliser l'appareil de chauffage dans un environnement à atmosphère explosive, par exemple dans des espaces ou se trouvent des liquides inflammables, des poussières inflammables, des gaz inflammables, des vapeurs ou des explosifs ! Ne jamais utiliser ou stocker de matériaux inflammables à proximité de cet appareil !

-	Tenir toujours l’appareil de chauffage à une distance suffisante des matériaux inflammables non-protégés (nous recommandons d’au moins 1 m) !

-	La distance de l´appareil des murs doit être au moins 1,5 m ! Faites attention qu´au dessus de l´appareil ne se trouvent pas les matériaux inflammables (par exemple les branches des arbres, arbustes, toits des pergolas etc.) !

-	Respectez la distance de sécurité d´1 m entre l´appareil de chauffage et les autres sources de la chaleur !

-	La température de surface de la bouteille GPL ne doit pas dépasser 40 °C et la bouteille ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil pendant trop longtemps !

-	Il est interdit de chauffer directement la bouteille GPL sous pression pour augmenter la capacité d’évaporation du gaz liquide !

-	La bouteille sous pression peut être utilisée seulement en position verticale !

-	Après le raccordement de l’appareil à la bouteille GPL, évitez l’inclinaison et retournement de la bouteille !

-		Ne jamais utiliser les bouteilles GPL avec un filetage de raccordement de soupape endommagé ou les bouteilles autrement déformées, corrodées ou endommagées ! Ces bouteilles peuvent être dangereuses et doivent être vérifiées par leur fournisseur !

-		Utiliser uniquement le type de carburant et le type de bouteille indiqués dans les instructions !

-	Le régulateur et les tuyaux de raccordement utilisés doivent être conformes à la réglementation locale !

-	N´utilisez que le type fourni ou recommandé du tuyau de raccordement approuvé par le fabricant, importateur ou distributeur de l´appareil ou du gaz! Le tuyau de raccordement doit être protégé au cours de l´exploitation contre l’abrasion et brulage ou un autre endommagement mécanique ! Faites attention que le tuyau ne touche pas les parties chaudes de l´appareil de chauffage ! Empêcher la torsion du tuyau !

-	Le régulateur et le tuyau de raccordement doivent être posés hors des voies sur lesquelles on marche ou de façon à ne pas pouvoir être endommagés !

-	Utilisez les tuyaux qui répondent à la norme EN 16436-1 ou EN ISO 3821 ou autres relatives aux tuyaux pour GPL d’une longueur recommandée de 0,4 m ! La longueur du tuyau ne peut pas dépasser 0,5 m pendant l´attachement de l´appareil de chauffage sur le col de la bouteille LPG ! Il faut contrôler régulièrement l’état du tuyau et en cas de besoin il faut le remplacer !

-	Le tuyau de raccordement ne doit pas être allongé ni modifié ! Pour des raisons de sécurité, la durée de vie du tuyau GPL sous pression est de 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur le tuyau. Expiré cette période ou en cas de détérioration il faut remplacer le tuyau ! Changez le tuyau dans un autre intervalle si les conditions nationales différentes l´exigent !

-	Le remplacement du tuyau doit être réalisé à intervalles prescrits !

-		Ne branchez jamais à l’appareil une bouteille à pression sans régulateur !

-	Le régulateur de la pression doit répondre à la norme EN 16129 et doit avoir une pression de sortie réglée fixe - voir Données techniques. En conditions normales d’usage, pour motifs de la garantie du service ordinaire de l’installation, nous recommandons de remplacer cet appareil dans 10 ans de la date de fabrication ! Cette période peut quand même être modifiée par les normes nationales ou les règles de la pratique par lesquels sont prises en considération les conditions de service des appareils de sécurité installés et des schémas d’assemblage.

-	Il est nécessaire d’assurer l’amenée suffisante de l’air de combustion et en même temps il faut empêcher une éventuelle accumulation dangereuse du combustible non brulé auprès de l’appareil ! Le propane, butane et leurs mélanges sont du point de vue physique plus lourds que l’aire et en cas de la fuite spontanée a cause du manque d’étanchéité ils descendent et s’accumulent par terre.

-	Il est interdit d’utiliser l’appareil dans les locaux et endroits de sous-sol ! L´appareil de chauffage ne peut pas être utilisé dans la cave ou au-dessous du niveau du terrain d´alentour !

-	N´utilisez pas en cas du vent fort ni dans la pluie !

-	Lorsque l’appareil est en marche, ne pas le déplacer !

-	Avant de déplacer l'appareil, fermer le robinet de la bouteille à gaz ou du régulateur et laisser l’appareil refroidir complètement !

-	Il est interdit de manipuler avec l´ensemble de la bouteille avec l´appareil de chauffage attaché en le levant ou en levant une sa partie ! Pour la manipulation utilisez toujours les trous qui y sont destinés dans le col de la bouteille LPG !

-	L´appareil ne doit être utilisé que pour réchauffer l´espace! Il est interdit de l´utiliser à d’autres fins (par exemple pour sécher les vêtements etc.) !

-	Une installation, un réglage ou un ajustement inappropriés peuvent occasionner des blessures ou des dommages matériels !

-	Ne modifiez pas l’appareil ! Toute modification de l’appareil peut être dangereuse ! L’usager ne peut pas changer les parties bloquées par le producteur ou distributeur !

-	Il est interdit de transformer l’appareil pour un autre type de gaz !

Note

Les modifications des données techniques sont réservées. Les dessins sont grâce au procédé innovant continu sans engagement. Les erreurs dactylographiques sont réservés.

Condition de garantie

-	L’usager a le droit a la garantie du fonctionnement correct de l’appareil et de la réparation gratuite ou remplacement des parties qui se sont montrées défectueuses dans la période de garantie a cause de la production incorrecte ou défaut caché du matériel.

-	La condition pour appliquer les droits de la garantie est la présentation de la déclaration de garantie remplie correctement et visiblement, qui doit être munie de l´adresse du magasin, cachet du vendeur, signature du vendeur et date de vente.

-	Les droits a la garantie s’éteignent si la garantie n’a pas été appliquée dans la période de garantie ou pendant les changements des enregistrements originaux dans la déclaration de garantie.

-	La garantie ne couvre pas l’usure courante due au fonctionnement, les défauts occasionnés par l’endommagement intentionnel, une négligence grossière lors de l’utilisation ou, si l’acheteur fait les modifications ou les changements sur le produit. Le producteur ne répond pas des dommages causés par le traitement ou entretien incompétent hors les informations de respectives instructions de service.

-	Les conditions de garantie ne couvrent pas les changements considérés comme l’usure de service courante (par exemple la coloration des parties proches aux bruleurs en céramique etc.), car ils ne peuvent pas être considérés le défaut du produit. Certains changements (usure de service courante) peuvent se manifester sur le produit déjà après quelque utilisation quand la valeur utile du produit ne se réduit pas.

-	S´il y a quelque manque de clarté quant au service, fonctionnement ou maintenance de l´appareil, adressez-vous au service professionnel - producteur/distributeur (Meva a.s., tél. : +420 416 823 292, 299, www.meva.eu).

-	Le producteur garantit ses produits 24 mois de la date de la vente.

Fabricant

Ningbo Firm Tools Co., Ltd.

N. 99, Linjiang Road, Yinzhou Binhai Investment and Business incubation, Ningbo, Zhejiang; China

Tél. :		+86-574-88079628

E-mail :	sales@firmtools.net

Importateur

Marinter Ltd.									Tél. : 		+33 (0) 6 76 63 87 27

1 rue Paul Saunière							E-mail :	contact@marinterltd.com

75116 Paris										Internet :	www.marinterltd.com

France

Réparations et service

Les réparations en garantie et aussi qui ne sont pas couvertes de la garantie sont effectuées par le producteur/distributeur :

MEVA a.s.		           						Tél. :		+420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           					E-mail :	prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             		Internet :	www.meva.eu

République tchèque

Information sur la vente

| Adresse du magasin : | ................................................................. |
| --- | --- |
|  | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Date de la vente : | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Cachet du magasin |  | Signature du vendeur |

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Notice de montage et de réglage

Appareil de chauffage de propane et de butane portable BRI Piezo	type TB01005P (GS4200EP)

Important

-	Avant le montage de l´appareil lisez attentivement les Instructions d´utilisation et d´entretien et la Notice de montage et de réglage ! L´appareil doit être installé en conformité des présentes instructions et normes de montage en vigueur dans le pays de destination !

-	Avant la mise en marche de l´appareil de chauffage il faut lire attentivement les instructions !

Données techniques

| Pays de la destination directe [Dest.] | Catégorie [Cat.] | Surpression de branchement [p] | Type de combustible [Gaz] | Puissance calorifique absorbée nominale totale [∑ Qn] | Consommation totale [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propane, butane ou leurs mélanges) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butane) (propane) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propane) |  |  |

| Source ................................................................................................ | 10 kg bouteille LPG (5 ÷ 13 kg bouteille en acier avec le col pour attacher l´appareil de chauffage) |
| --- | --- |
| Dimensions extérieures maximales de la bouteille raccordée ............ | ( 320 mm, hauteur inclus le régulateur de 660 mm |
| Diamètre de la buse ........................................................................... | ( 1,04 mm |
| Dimensions avec le support de l´appareil de chauffage (l x p x h) .... | 36 x 29 x 45 cm |
| Poids (sans bouteille) ........................................................................ | 1,95 kg |

Conditions pour l´exploitation

-	L´appareil ne doit être utilisé qu´à l´extérieur !

-	L´appareil de chauffage ne peut pas être utilisé dans la cave ou au-dessous du niveau du terrain d´alentour !

-	Le montage des appareils attachés fixe (attachement sur le mu ou à suspension du plafond) peut être effectué seulement par des personnes compétentes et doit être en conformité de respectives règles et la pratique.

-	La distance minimale des parois latérales attenantes ou du plafond où l´appareil peut être placé est 	1,5 m !

Accessoires

-	voir Instructions d´utilisation et d´entretien - chapitre Accessoires

-	Aucune pièce de rechange fait part des accessoires

Montage (préparation avant l´utilisation)

(	Mettez le support de l´appareil de chauffage (1) sur le col (3) de la bouteille LPG en position correcte (tuyau du support doit être en position verticale et bruleurs en céramique de l´appareil de chauffage doivent être dirigés à l´extérieur du centre de la bouteille) et serrez bien à l´aide de tout vis de fixation (2) sur le support. Le support doit être bien mis!

(	Sur le vis de position (4) de support de l´appareil de 	chauffage mettez le corps de l´appareil de 	chauffage (5), réglez l´inclinaison demandée et fixez-	le par un dessous en éventail (6), un dessous 	élastique (7) et un écrou à oreilles bien serré (8).

-	Les bruleurs en céramique de l´appareil de chauffage doivent être dirigés à l´extérieur du centre de la bouteille.

-	Les butées sur le support de l´appareil de chauffage permettent de régler l´inclinaison du corps de l´appareil de chauffage sous l´angle environ de 10° à 65° du plan vertical.

Note :		Le mode de montage décrit ci-dessus est recommandé. Il est aussi possible de fixer tout d´abord le corps de l´appareil de chauffage au support et seulement après le fixer comme un ensemble sur la bouteille à gaz.

Branchement de l´appareil de chauffage à la bouteille LPG

| Variantes de branchement |
| --- |
| I) avec une broche de branchement (manchon) | II) raccord avec filet de raccordement |
| filet d´entrée de l’appareil de chauffage manchon écrou à chapeau agrafe de tuyau tuyau de raccordement | régulateur avec la broche de sortie bouteille GPL de 10 kg tuyau de raccordement avec les écrous à chapeau régulateur avec le filet de sortie |

-	Avant le raccordement à la bouteille à gaz, contrôlez toujours l´utilisation et le bon état de tous les joints.

-	Avant de dévisser le bouchon de la soupape de bouteille (filet à gauche) assurez-vous que la fermeture principale de la bouteille LPG est bien serrée en position fermée.

-	Contrôlez le filet de branchement de la soupape de la bouteille, s’il n’est pas encrassé ou endommagé. Eliminez les éventuelles impuretés. Si le filet est endommagé, l’appareil ne peut pas être branché a la bouteille LPG. Remplacez la bouteille endommagée par une nouvelle sans défauts.

-	Sur le raccord latéral de la soupape de la bouteille (7) vissez en tournant à gauche le régulateur (6 ou 9) avec le joint en gomme parfait à l´intérieur de l´écrou à chapeau et bien serrez.

-	En tournant à droite dévissez le bouchon de plastique du raccord d´entrée de l´appareil de chauffage.

I)	Variante avec une broche de branchement (manchon) :

-	Insérez dans l´écrou a chapeau (3) un manchon sphérique (2) et vissez-le en le tournant à gauche sur le raccord d´entrée de l´appareil de chauffage (1). (Note : l´écrou à chapeau avec le manchon peut être vissé sur le filet d´entrée de l´appareil de chauffage déjà par le fabricant - à la place du bouchon en plastique.)

-		A deux extrémités du tuyau de branchement (5) enfliez les agrafes de tuyau (4). Engager une extrémité du tuyau de raccordement sur la broche du régulateur (6) et serrez avec une agrafe de tuyau. Engager la deuxième extrémité du tuyau sur la broche d’entrée de l´appareil de chauffage (1) et serrer en utilisant l’agrafe de tuyau.

II)	Variante avec filet de raccordement :

-	Vissez l´écrou à chapeau sur une extrémité du tuyau de raccordement (8) en tournant à gauche sur le raccord du régulateur (9) et bien serrez. Vissez l´écrou à chapeau sur la seconde extrémité du tuyau de raccordement en tournant à gauche sur le raccord de l´appareil de chauffage (1) et bien serrez.

-	Pendant le branchement de l´appareil de chauffage le bouton de commande de la soupape de l´appareil de chauffage doit etre dans la position fermée (symbole : (). Dans le cas contraire fermez le bouton en le tournant a droite en butée.

-	Après le branchement de l’appareil de chauffage à la bouteille GPL, procéder à la vérification d’étanchéité (voire Instructions d´utilisation et d´entretien - chapitre Vérification d´étanchéité).

Vérification de la fonction correcte des bruleurs (allumage et extinction de l´appareil de chauffage)

-	Pour la vérification de la fonction correcte de l´appareil de chauffage effectuez son allumage et 	l´extinction. Procédez selon les instructions - voir Instructions d´utilisation et d´entretien - chapitre 	Allumage et extinction de l´appareil de chauffage.

-	Vérifiez visuellement si l´allumage, ignition et extinction de deux bruleurs en céramique est sans 	problèmes.

-	En cas de la présence d’un défaut en l’éliminant procédez selon les instructions - voir Instructions 	d’utilisation 	et entretien - chapitres Contrôles d’étanchéité, Perte de gaz, Nettoyage et entretien, 	Défauts et leur élimination.

-	Dans le cas où il n’est pas possible d’éliminer le défaut et laisser l´appareil en état de sécurité, il ne 	peut plus être mis en marche. Adressez-vous au service professionnel - fabricant/distributeur 	(Meva a.s., tél. : +420 416 823 292, 299, www.meva.eu).

Note

Les modifications des données techniques sont réservées. Les dessins sont grâce au procédé innovant continu sans engagement. Les erreurs dactylographiques sont réservés.

Adresse

Il est possible de prendre les pièces de rechange, matériel pour l´entretien, informations et conseils chez le fabricant/distributeur :

MEVA a.s.		           						Tél. :		+420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           					E-mail :	prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             		Internet :	www.meva.eu

République tchèque

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Propan-butanowy grzejnik przenośny BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Ważne

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i konserwacji, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do butli. Instrukcję trzeba zachować do wykorzystania w przyszłości!

Wykorzystanie

Niniejszy propan-butanowy grzejnik przenośny BRI Piezo typ TB01005P (dalej tylko grzejnik ew. urządzenie) jest przeznaczony do eksploatacji w środowisku zewnętrznym do podwyższenia komfortu cieplnego w trakcie chłodnej pogody.

Kategoria urządzeń, nadciśnienie przyłączeniowe oraz rodzaj paliwa dla poszczególnych krajów są podane w rozdziale Dane techniczne.

Dla Republiki Czeskiej obowiązuje, że urządzenie omawiane wykorzystuje się wraz z butlą LPG napełnianą mieszanką propan-butanu, o zawartości 10 (z ciśnieniem operacyjnym do 1,7 MPa). Próba podłączenia innych rodzajów butli gazowych może być niebezpieczna!

Grzejnik zostaje przyłączony do 10 kg butli LPG za pomocą regulatora oraz węża łączącego o długości ok. 0,4 m.

Butla jest napełniana letnią (60 % B, 40 % P) lub zimową (40 % B, 60 % P) mieszanką propanu-butanową (LPG ewent. PB), które mogą być oznaczone także jako mieszanka B (oznaczenie wg ADR). Obie mieszaniny są użyteczne, ale mają nieco inne właściwości fizyczne.

Urządzenia nie można używać lub przebudowywać do wykorzystania z innym rodzajem paliw!

W sklepach są sprzedawane puste butle LPG, należy je napełnić w sposób wymienny w wyznaczonym punkcie sprzedaży lub u dystrybutora butli. Podczas każdej wymiany butli LPG, należy poprosić o informacje na temat jej bezpiecznego przechowywania i użytkowania!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - skroplony gaz węglowodorowy

termo-bezpiecznik = bezpiecznik płomienia

10 mbar = 1 kPa

Opis

| Pozycja | Nazwa części |
| --- | --- |
| 1 | Uchwyt grzejnika |
| 2 | Korpus grzejnika |
| 3 | Palnik ceramiczny |
| 4 | Kratka ochronna |
| 5 | Pokrętło obsługi zaworu grzejnika |
| 6 | Gwint wejściowy zaworu grzejnika (G 1/4 LH) |
| 7 | Przycisk włączania zapalniczki piezo |
| 8 | Reflektor |

Wyposażenie (dla krajów przeznaczenia bezpośredniego CZ i SK):

-	1 szt.	regulator							typ NP01008 (stałe ciśnienie robocze 30 mbar, trzpień wyjściowy)

-	1 szt.	wąż łączący 						typ NP01022 (długość 0,4 m)

-	2 szt.	opaska zaciskowa do węża	typ IM905

-	1 szt.	nakrętka nasadowa (gwint G 1/4 LH)

-	1 szt.	króciec/trzpień (( 8 mm)

-	Wszelkie wyposażenie można zamówić u producenta-dystrybutora (Meva - Pol, Sp. z o.o., tel.: 	+48 68 322 78 40, www.meva-pol.pl) lub jego partnerów handlowych.

-	Dla dalszych krajów bezpośredniego przeznaczenia wyposażenie może się różnić.

-	W razie, że urządzenie zostało dostarczone bez wyposażenia, trzeba części niezbędne do przyłączenia do butli gazowej dokupić. Urządzenie to wymaga zastosowanie węża oraz regulatora, które zostały zdefiniowane w instrukcjach (prosimy sprawdzić u swojego dostawcy paliwa):

-	Regulator ciśnienia musi odpowiadać normie EN 16129 i musi mieć na stało ustawione ciśnienie wyjściowe - patrz Dane techniczne.

-	Wąż musi być w zgodzie z normą EN 16436-1 lub EN ISO 3821 lub innymi dotyczącymi węży do LPG.

-	We Francji regulator musi posiadać gwint wyjściowy G 1/4 LH a wąż łączący musi być na obu 	wyposażony nakrętkami nasadowymi z gwintem G 1/4 LH.

Dane techniczne

| Kraj bezpośredniego przeznaczenia [Dest.] | Kategoria [Cat.] | Nadciśnienie przyłączeniowe [p] | Rodzaj paliwa [Gas] | Ogólna cieplna moc znamionowa [∑ Qn] | Zużycie ogólne [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propan, butan lub ich mieszaniny) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butan) (propan) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propan) |  |  |

| Źródło ......................................................................... | 10 kg butla LPG (5 ÷ 13 kg butla stalowa z kołnierzem do złapania grzejnika) |
| --- | --- |
| Maks. zewnętrzne wymiary butli przyłączeniowej ..... | ( 320 mm, wysokość łącz. regulatora 660 mm |
| Średnica dyszy ........................................................... | ( 1,04 mm |
| Wymiary z uchwytem grzejnika (szer. x gr. x wys.) .. | 36 x 29 x 45 cm |
| Masa (bez butli) ......................................................... | 1,95 kg |

Warunki pracy

-	Urządzenie można używać tylko w środowisku zewnętrznym!

-	Stosować tylko w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji.

-	Grzejnik zużywa tlen podczas pracy i w niewietrzonych, zamkniętych pomieszczeniach, użytkownik może być poważnie zagrożony na życiu z powodu braku tlenu i zwiększonego stężenia CO!

Montaż (przygotowanie przed zastosowaniem)

-	Podczas montażu urządzenia postępować wg instrukcji - patrz Instrukcja montażowa i regulacji - rozdział Montaż (przygotowanie przed zastosowaniem).

Przyłączenie grzejnika do butli LPG

-	Podczas przyłączenia urządzenia do butli gazowej postępować wg instrukcji - patrz Instrukcja montażowa i regulacji - rozdział Przyłączenie grzejnika do butli LPG.

Zapalanie i gaszenie grzejnika

-	Przed każdym wykorzystaniem trzeba sprawdzić czy grzejnik został przymocowany do kołnierza butli LPG przy pomocy uchwytu mocno i w sposób stabilny, i czy znajduje się w poprawnym położeniu.

-	Przed każdym wykorzystaniem zalecamy sprawdzić dokręcenie wszystkich połączeń, sprawdzić szczelność, wykorzystanie i stan uszczelek. Przed każdym wykorzystaniem sprawdzić także czy nie doszło do zanieczyszczenia otworów do zasysania powietrza, znajdujących się rurze wejściowej korpusu grzejnika.

-	Sprawdzić, czy pokrętło obsługi zaworu grzejnika musi jest w położeniu/wyłączone (().

-		Po udanej kontroli szczelności, jeżeli nie dochodzi do ulatniania się gazu, otworzyć obracając w lewo pokrętło zaworu butli, jeżeli nie doszło już do otwarcia po właśnie przeprowadzonej kontroli szczelności.

-	Nacisnąć pokrętło obsługi zaworu grzejnika i przekręcić w lewo do położenia zapalenia (  ). Trzymać 	pokrętło obsługi naciśnięte, przy czym w sposób powtarzający się naciskać przycisk włączania zapalniczki piezo aż do momentu zapalenia się płomienia. Naciśnięte pokrętło można zwolnić po ok. 20 sekundach od zapalenia się płomienia (aż dojdzie do rozpalenia się bezpiecznika termicznego).

-		Jeżeli do zapalenia się płomienia nie dojdzie do 30 sekund, zamknąć pokrętłem zaworu grzejnika (położenie: ( i nienaciśnięte pokrętło) doprowadzenie paliwa do palnika ceramicznego i odczekać co najmniej 1 minutę, zanim zostanie przeprowadzona nowa próba zapalenia.

-		Regulację wymaganej mocy dokonywać dopiero po zagrzaniu się palników ceramicznych, przez ustawienie pokrętła obsługi zaworu w położeniu pomiędzy minimum (    ) a maksimum (    ).

-		Po użyciu zamknąć dopływ paliwa do butli do gazu.

-	Podczas gaszenia grzejnika zamknąć w pierwszej kolejności zawór butli na butli LPG przekręcając pokrętło zaworu butli w prawo na maksimum i pozostawić wypalić się resztę gazu z węża łączącego, po czym bez naciskania przekręcić pokrętło obsługi zaworu grzejnika do położenia ((). Grzejnik pozostawić całkowicie ochłodzić.

-	Podczas długiego okresu wyłączenia, zawsze dokonać odłączenie grzejnika od butli gazowej (patrz Odłączenie grzejnika i wymiana butli LPG).

Uwaga 1:		W razie zagaszenia płomienia (na przykład na skutek silnego podmuchu wiatru) dojdzie 	do ochłodzenia czujnika bezpiecznika termicznego, po czym do automatycznego 	zamknięcia doprowadzenia paliwa do palnika, by nie doszło do ulotnienia się 	niespalonego paliwa i jego niebezpiecznego gromadzenia się w urządzeniu.

Uwaga 2:		W razie niedziałającej zapalniczki piezo można do zapalenia płomienia wykorzystać 	zapałkę. Po naciśnięciu i uważnym przekręceniu pokrętła obsługi zaworu grzejnika, przez okrągły otwór w lewej części korpusu grzejnika przybliżyć zapaloną zapałkę do palnika ceramicznego.

Odłączenie grzejnika i wymiana butli LPG

-	Zagaszenie grzejnika (patrz Zapalanie i gaszenie grzejnika) i pozostawić go całkowicie ochłodzić.

-	Przed odłączeniem butli gazowej sprawdzić czy palniki ceramiczne zostały wyłączone, grzejnik jest całkowicie ochłodzony i doszło do zamknięcia zaworu butli.

-	Odłączyć butlę LPG od urządzenia. Wykręcić regulator ze śrubunku bocznego zaworu butli.

-	Sprawdzić szczelność i nienaruszenie zaworu butli. Jeśli użytkownik znajdzie usterkę, musi przekazać butlę LPG do dostawcy gazu w celu wymiany. Odłączoną butlę zabezpieczyć za pomocą zatyczki ochronnej.

-	Poluzować śruby blokujące na uchwycie grzejnika i uważnie zdjąć grzejnik z kołnierza butli LPG.

-	Jeżeli grzejnik nie będzie przyłączany do innej butli LPG, odłączyć od niego także wąż łączeniowy oraz regulator. W celu prostszego przechowania zdemontować z korpusu grzejnika także jego uchwyt. Wszelkie części trzeba umieścić w taki sposób, by doszło do uniemożliwienia ich zanieczyszczenia lub uszkodzenia mechanicznego.

-	Przed przyłączeniem nowej butli gazowej do urządzenia, sprawdzić stan uszczelki.

-	Butlę gazową wymieniać w środowisku zewnętrznym, poza jakimikolwiek źródłami zapłonu/zapalenia, jakimi są otwarty ogień, palnik zapalający, zapalniczki elektryczne, oraz poza zasięgiem innych osób!

-	Po przyłączeniu nowej butli, wykonać kontrolę szczelności (patrz Kontrola szczelności).

Kontrola szczelności

-		Otworzyć zawór butli na butli LPG, przekręcając pokrętło w lewo i sprawdzić, czy gaz nie unika wokół połączeń, pocierając roztworem spieniającym (np. wodą z mydłem). Ulatnianie się gazu przejawi się przez tworzenie pęcherzyków gazu w miejscu nieszczelności. Zawór grzejnika pozostaje zamknięty!

-		Jeżeli grzejnik nie zostanie wykorzystany od razu po przeprowadzeniu kontroli szczelności, zamknąć zawór butli.

-		Zasadniczo zabrania się sprawdzania szczelności za pomocą otwartego ognia!!! Zastosować roztwór pianotwórczy!

-	Kontrola szczelności musi odbywać się w środowisku zewnętrznym, z dala od źródeł zapłonu/zapalenia i z dala od innych osób.

Ulatnianie się gazu

-	W razie ulatniania się gazu (zapach gazu, dźwięk spowodowany ulatniającym się gazem lub tworzenie się pęcherzyków podczas kontroli szczelności), zamknąć zawór butli oraz zawór grzejnika. Zamknąć w bliskiej okolicy wszelki otwarty ogień i wyłączyć urządzenia elektryczne.

-	Odłączyć grzejnik od butli LPG.

-	Przed dalszym zastosowaniem urządzenie trzeba sprawdzić i naprawić. Jeżeli nie zostanie odkryta przyczyna ulatniania, urządzenie przekazać do serwisu specjalistycznego.

-	Jeżeli nie można zatrzymać ulatniania się gazu, trzeba butlę LPG przenieść na zewnątrz, na otwartą, dobrze wentylowaną przestrzeń i skontaktować się z dostawcą gazu.

-	Jeżeli do ulatniania gazu dojdzie w pomieszczeniu (w trakcie magazynowania), pomieszczenie należycie wywietrzyć.

Czyszczenie i utrzymanie

-	Utrzymywać urządzenie w suchym i czystym stanie.

-	Czyszczenie i konserwację urządzenia dokonywać zawsze w regularnych przedziałach czasu, przy obniżonej mocy, w razie większych zanieczyszczeń, na wypadek większych obciążeń operacyjnych, gdy urządzenie było na dłuższy okres czasu wyłączone z eksploatacji, w razie potrzeby.

-	Czyszczenie i konserwację można wykonywać tylko wówczas, gdy urządzenie jest wyłączony, całkowicie ochłodzone i odłączone od butli LPG.

-	Do zwykłego czyszczenia używać szmatki. Nieczystości większego charakteru usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki bez zastosowania środka ściernego. Urządzenia nie czyścić środkami czyszczącymi o właściwościach palnych lub o działaniu korozyjnym.

-	Przed dalszym zastosowaniem grzejnik pozostawić należycie oschnąć.

-	Usuwać nieczystości z palnika, by pozostał czysty a jego eksploatacja była bezpieczna.

-	Czyszczenie palników ceramicznych grzejnika wykonywać przy pomocy suchej miękkiej szmatki bez zastosowania środka ściernego. Nigdy nie stosować chemicznych środków czyszczących.

-	W razie zapchania palników ceramicznych kurzem, usunąć nieczystości przy pomocy powietrza sprężonego lub odkurzacza.

-	Po dłuższej nieczynności trzeba na częściach gazowych oraz wężu łączącym dokonać kontrolę pod kątem obecności pająków i pajęczyn lub innego rodzaju owadów.

-	Dokonywać regularnej kontroli i utrzymywać w czystości i drożne otwory zasysania powietrza (w rurze wejściowej korpusu grzejnika) oraz rury do doprowadzenia gazu do palnika (zwężka Venturiego). Do czyszczenia można wykorzystać delikatną szczoteczkę lub powietrze sprężone.

-	Nie zanurzać elementów obsługi oraz zawór grzejnika do wody.

-	Wizualnie, a jeśli to konieczne dotykiem, sprawdzić stan przewodu łączącego. W razie uwypukleń, pęknięć, rys lub innego rodzaju stanu pogorszonego, trzeba od razu wymienić za nową! Ze względów bezpieczeństwa jest odpowiednie, by użytkownik w regularnych przedziałach czasowych (co najmniej raz w miesiącu i po każdej wymianie butli LPG) dokonywał proste testy szczelności węża łączącego a na skutek odpowiednio wczesnego wykrycia nieszczelności zapobiegał powstaniu pożaru w konsekwencji zapalenia się ulatniającego się gazu. Sprawdzanie szczelności węża można wykonywać np. przez stopniowe przeciągnięcie całej długości węża w naczyniu z wodą lub przez naniesienie roztworu pianotwórczego i śledzić wyciek gazu w postaci pęcherzyków. Wąż musi być podczas badania pod redukowanym ciśnieniem z butli LPG (otwarty zawór butli na butli LPG oraz zamknięte zawory grzejnika).

-	W celu bezawaryjnego i bezpiecznego działania polecamy dokonywać regularne przeglądy serwisowe urządzenia (patrz Serwis). Równocześnie trzeba wykonywać okolicznościowy nadzór nad eksploatacją urządzenia.

Serwis

-	Częstotliwość kontroli kieruje się obowiązującym prawem stosownego kraju, w którym urządzenie zostaje wykorzystane.

-	W Republice Czeskiej obowiązuje, że urządzenie niniejsze nie jest zastrzeżonym urządzeniem gazowym zgodnie z Rozporządzeniem nr 21/1979 Dz. ust. i nie dotyczy go obowiązek dokonywania regularnych rewizji przez technika rewizyjnego.

-	Co najmniej 1x w roku wykonać dokładny przegląd urządzenia (kontrola wzrokowa, czyszczenie i utrzymanie, próba szczelności, sprawdzenie działania urządzenia) i min. 1x na 2 lata wymienić wszelkie elementy uszczelniające. Czynności te powinna wykonywać osoba sprawna technicznie. Nieupoważniona ingerencja osoby niewykwalifikowanej może być niebezpieczna.

# Usterki i ich usuwanie

-	Przy usuwaniu usterek, przy których należy przeprowadzić demontaż i montaż poszczególnych części urządzenia, należy urządzenie wyłączyć, pozostawić go całkowicie ostudzić i odłączyć go od butli LPG!

-	Jeśli użytkownik nie czuje się na tyle sprawny technicznie, a niektóre czynności wymienione w niniejszej instrukcji (serwis, rozwiązywanie problemów itd.) byłyby dla niego kłopotliwe, należy skontaktować się z serwisem specjalistycznym – producenta/dystrybutora (Meva - Pol, Sp. z o.o., tel.: +48 68 322 78 40, www.meva-pol.pl).

| Wada | Możliwa przyczyna | Usunięcie |
| --- | --- | --- |
| Palnika nie można zapalić | Zamknięty zawór butli lub zawór grzejnika | Otworzyć zawór butli lub zawór grzejnika |
|  | Pusta butla LPG | Wymienić butlę LPG |
|  | Zapchana instalacja gazu | Sprawdzić drożność instalacji gazowej (węże łączące, uszczelki itp.) |
|  | Zapchana dysza | Dyszę wyczyścić przy pomocy cienkiego drutu przez otwory doprowadzające powietrza pierwotnego lub przekazać do serwisu specjalistycznego w celu wyczyszczenia lub wymiany dyszy |
|  | Wadliwa zapalniczka piezo | Przekazać do naprawy do serwisu specjalistycznego |
|  | Wadliwy regulator | Wymienić regulator |
| Płomień źle się pali lub gaśnie | Niewystarczająco otwarty zawór butli | Otworzyć zawór butli |
|  | Prawie pusta butla LPG | Wymienić butlę LPG |
|  | Zapchana instalacja gazu | Sprawdzić drożność instalacji gazowej |
|  | Zapchana dysza | Dyszę wyczyścić przy pomocy cienkiego drutu przez otwory doprowadzające powietrza pierwotnego lub przekazać do serwisu specjalistycznego w celu wyczyszczenia lub wymiany dyszy |
|  | Z instalacji ulatnia się gaz - poluzowane połączenia | Sprawdzić i dokręcić wszelkie połączenia |
|  | Z instalacji ulatnia się gaz - uszkodzone węże łączące | Wymienić wąż łączący |
|  | Wadliwy termo-bezpiecznik | Przekazać do naprawy do serwisu specjalistycznego |
|  | Wadliwy zawór grzejnika | Przekazać do naprawy do serwisu specjalistycznego |
|  | Wadliwy regulator | Wymienić regulator |

Przechowywanie urządzenia

-		Odłączyć butlę LPG od urządzenia (patrz Odłączenie grzejnika i wymiana butli LPG).

-	Odłączoną butlę zabezpieczyć za pomocą zatyczki ochronnej.

-	Zabrania się umieszczania i używania butli LPG (nawet pustych) w obszarach poniżej poziomu gruntu. Przechowywanie butli LPG musi być w zgodzie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

-	Jeśli urządzenie jest podłączone do ciśnieniowej butli LPG, nie może być przechowywane w obszarze poniżej poziomu gruntu.

-	Przechowywać urządzenie oraz wszelkie dalsze części w taki sposób, aby zapobiec ich zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

-	Przed demontażem i przechowaniem pozostawić urządzenie całkowicie ochłodzić.

-	Urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu niezawierającym agresywnych substancji, w temperaturze przynajmniej 10 (C i maksymalnej wilgotności względnej 80 %.

Utylizacja urządzenia i opakowania

-	Jeśli użytkownik zdecyduje się na likwidację starego urządzenia, dlatego, że kupił nowe, albo dlatego, że stare ma nieodwracalną wadę, należy urządzenie zanieść do wyznaczonego miejsca (np. Zbiór surowców wtórnych, Punkt zbierania odpadów itp.).

-	Opakowanie przekazać na miejsce usuwania odpadów wyznaczone przez gminę.

Wymagania bezpieczeństwa

-	Przed zastosowaniem przeczytać instrukcję!

-	Urządzenie musi być zainstalowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami!

-	Urządzenie musi być eksploatowana a butla gazowa przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami!

-	Urządzenie można używać tylko w środowisku zewnętrznym!

-	Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwach domowych!

-	Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osobę dorosłą, w wieku powyżej 18 lat, zgodnie z tą instrukcją! Podczas używania urządzenia, obsługa musi również przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego!

-	Obsługi palnika nie można w żadnym wypadku przekazać dzieciom!

-	Chronić urządzenie przed dziećmi (podczas używania i przechowywania)!

-	OSTRZEŻENIE: dostępne części są bardzo gorące podczas pracy i zaraz po jej wykonaniu. Ograniczyć dostęp małych dzieci oraz osób niepełnosprawnych do urządzenia!

-	Nie malować kraty ochronnej ani też reflektora (część korpusu grzejnika, w której zostały umieszczone palniki ceramiczne i która odbija wyprodukowane ciepło do przestrzeni ogrzewanej)!

-	Jest zabronione używać grzejnik bez kraty ochronnej!

-	Wszelkie elementy bezpieczeństwa zdemontowane w celu przeprowadzenia serwisu muszą być przed eksploatacją grzejnika umieszczone z powrotem!

-	Nie używać urządzenia, jeżeli jest nieszczelne, uszkodzone lub nie pracuje właściwie!

-	Nie używać grzejnika z uszkodzoną płytką ceramiczną grzejnika!

-	Osoby muszą się wstrzymywać w takiej odległości od rozgrzanych powierzchni grzejnika, by nie mogło dojść do ich oparzenia lub zapalenia się ubrań!

-	Materiały i przedmioty umieszczone w nieodpowiedniej odległości od ceramicznych palników grzejnika zostaną wystawiona na działanie promieniowania ciepła i może dojść do ich uszkodzenia!

-	Z powodu ryzyka pożarowego nie umieszczać żadnych rzeczy (nawet ubrań itp.) na grzejniku i nie zakrywać go!

-	Podczas eksploatacji trzeba butlę LPG z przymocowanym grzejnikiem umieścić na utwardzoną powierzchnię poziomą a grzejnik mieć nieustannie pod nadzorem!

-	Grzejnika nigdy nie używać w środowisku wybuchowym, jakimi są przestrzenie, gdzie znajdują się ciecze palne, kurz palny, gazy oraz pary palne lub substancje wybuchowe! Nie używać ani też nie przechowywać materiałów palnych w pobliżu urządzenia!

-	Zawsze trzeba utrzymywać stosowną odległość grzejnika od niechronionych materiałów palnych (zalecamy co najmniej 1 m)!

-	Odległość urządzenia od ścian musi wynosić minimalnie 1,5 m! Trzeba uważać na to, by nad urządzeniem nie znajdowały się materiały palne (np. gałęzie drzew, krzaki, dachy wiat itp.)!

-	Dotrzymywać bezpieczną odległość 1 m pomiędzy eksploatowanym grzejnikiem a innymi źródłami ciepła!

-	Temperatura powierzchni butli LPG nie powinna przekraczać 40 °C a butla nie może być narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego!

-	Jest surowo zabronione dokonywać bezpośrednie ogrzewanie butli LPG w celu zwiększenia mocy gazu!

-	Butla może być używana tylko w pozycji pionowej!

-	Po podłączeniu urządzenia do butli LPG należy unikać przechylania i obracania butli!

-		Nigdy nie używać butli LPG z uszkodzonym gwintem przyłączeniowym na zaworze, ani też w inny sposób zniekształcone, skorodowane lub uszkodzone butle! Butle takie mogą być niebezpieczne i muszą zostać sprawdzone przez ich dostawcę!

-		Używać tylko rodzaj paliwa oraz rodzaj butli, które są podane w instrukcji!

-	Wykorzystany regulator oraz węże łączące muszą odpowiadać przepisom lokalnym!

-	Stosować tylko dostarczony lub zalecany typ węża łączącego zatwierdzonego przez producenta, dostawcę lub dystrybutora urządzenia lub dystrybutora gazu! Wąż łączący musi być zabezpieczony przed ścieraniem i przypaleniem lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi! Trzeba uważać na to, by wąż nie dotykał gorących części grzejnika! Zapobiec skręceniu się węża!

-	Regulator oraz węże łączące muszą się znajdować poza drogami, po których się chodzi lub muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie mogły zostać uszkodzone!

-	Trzeba stosować węże, które odpowiadają normie EN 16436-1 lub EN ISO 3821 lub innej określonej w związku z wężami dla LPG o zalecanej długości 0,4 m! Długość węża nie może przekraczać 0,5 m w razie przymocowania grzejnika na kołnierzu butli LPG! Stan węża należy regularnie sprawdzać, a w razie potrzeby wymieniać!

-	Wąż łączący nie może być przedłużany ani też w inny sposób modyfikowany! Okres wytrzymałości węża do LPG pod ciśnieniem wynosi z powodów bezpieczeństwa 5 lat od daty produkcji oznaczonej na wężu. Po wygaśnięciu tego okresu lub w wypadku uszkodzenia, węża wymienić! Wąż trzeba wymienić w innym przedziale czasowym, jeżeli wymagają tego odrębne warunki krajowe!

-	Wymianę węża należy wykonywać w zalecanych odstępach czasu!

-		Nigdy nie przyłączać do urządzenia butli bez regulatora!

-	Regulator ciśnienia musi odpowiadać normie EN 16129 i musi mieć na stało ustawione ciśnienie wyjściowe - patrz Dane techniczne. W normalnych warunkach eksploatacji zaleca się z powodu zabezpieczenia należytej eksploatacji instalacji dokonać wymiany tego urządzenia do 10 lat od daty produkcji! Okres ten może być zastąpiony przez przepisy krajowe lub reguły wynikające z praktyki, uwzględniające warunki eksploatacyjne wbudowanych urządzeń bezpieczeństwa oraz schematów montażowych.

-	Trzeba zapewnić odpowiednie doprowadzenie powietrza spalania, równocześnie trzeba zapobiec ewentualnemu niebezpiecznemu gromadzeniu się niespalonego paliwa przy urządzeniu! Propan, butan i ich mieszanki są z punktu widzenia fizykalnego cięższe od powietrza i w razie samoczynnego ulatniania się w konsekwencji nieszczelności opadają i gromadzą się przy podłodze.

-	Jest zakazane stosować urządzenie w pomieszczeniach i przestrzeniach pod poziomem terenu! Urządzenia nie można używać w piwnicy lub pod poziomem okolicznego terenu!

-	Nie używać grzejnika w silnym wietrze ani w deszczu!

-	Jeżeli urządzenie jest eksploatowane na gaz, nie można go przemieszczać!

-	Przed przemieszczeniem urządzenia trzeba zamknąć zawór butli i pozostawić urządzenia całkowicie ochłodzić!

-	Jest zabronione manipulować zestawem butli z przymocowanym grzejnikiem na podstawie podnoszenia za grzejnik lub jego części! Do manipulacji zawsze używać do tego celu przeznaczone otwory w kołnierzu butli LPG!

-	Urządzenie można używać tylko do ogrzewania przestrzeni! Jest zabronione używać go do innych celów (np. suszenie ubrań itp.)!

-	Nieodpowiednia instalacja, regulacja lub modyfikacje mogą spowodować urazy osób lub szkody materialne!

-	Nie modyfikować palnika! Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne! Części zabezpieczone przez producenta lub jego przedstawiciela użytkownik nie może zmieniać!

-	Zabrania się dokonywać przebudowy urządzenia na inny rodzaj gazu!

Uwagi

Zmiany w danych technicznych są zastrzeżone. Ilustracje ze względu na ciągły proces innowacji są niewiążące. Błędy drukarskie zastrzeżone.

Warunki gwarancji

-	Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na prawidłowe działanie urządzenia a konsument jest uprawniony do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które okażą się wadliwe z powodu wadliwej produkcji lub wady materiałowej w okresie gwarancyjnym.

-	Warunkiem wykorzystania praw gwarancyjnych jest przekazanie poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej, na której musi być umieszczony adres sklepu, pieczątka sprzedawcy, podpis sprzedawcy oraz data sprzedaży.

-	Prawo do gwarancji zanika, jeżeli gwarancja nie została wykorzystana w okresie gwarancji lub w razie arbitralnych zmian pierwotnych zapisów w karcie gwarancyjnej.

-	Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, wad spowodowanych umyślnym uszkodzeniem, rażącym zaniedbaniem w użytkowaniu lub gdy kupujący wprowadza zmiany, lub modyfikacje w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub utrzymaniem niezgodnym z odpowiednią instrukcją.

-	Zmian uważanych za zwykłe zużycie eksploatacyjne (np. zabarwienie części w pobliżu palników ceramicznych itp.) warunki gwarancyjne nie dotyczą, ponieważ nie można ich uważać za wady produktu. Niektóre zmiany (zwykłe zużycie eksploatacyjne) mogą pojawić się na produkcie już po kilku użyciach, nie obniżając mimo wszystko wartości użytkowej produktu.

-	W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z obsługą lub konserwacją urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisowym producenta/dystrybutora (Meva - Pol, Sp. z o.o., tel.: +48 68 322 78 40).

-	Producent udziela gwarancji na 24 miesiące od daty sprzedaży.

Producent

Ningbo Firm Tools Co., Ltd.

No. 99, Linjiang Road, Yinzhou Binhai Investment and Business incubation, Ningbo, Zhejiang; China

Tel.:		+86-574-88079628

E-mail:	sales@firmtools.net

Importer

Marinter Ltd.; 1 rue Paul Saunière, 75116 Paris, France

Naprawy i serwis

Naprawy gwarancyjne i pozagwarancyjne niniejszego produktu wykonuje producent/dystrybutor:

Meva - Pol, Sp. z o.o.							Tel.:		+48 68 322 78 40

Kościuszki 5B									E-mail:	meva.pol@meva.eu

66-008 Świdnica k/Zielonej Góry			Internet:	www.meva-pol.pl

Polska

Informacje dotyczące sprzedaży

| Adres sklepu: | ................................................................. |
| --- | --- |
|  | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Data sprzedaży: | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Pieczęć sklepu |  | Podpis sprzedawcy |

MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Instrukcja montażowa i regulacji

Propan-butanowy grzejnik przenośny BRI Piezo	typ TB01005P (GS4200EP)

Ważne

-	Przed montażem niniejszego urządzenia trzeba przeczytać instrukcje podane w Instrukcji obsługi i konserwacji oraz w Instrukcji montażowej i regulacji! Urządzenie musi być zainstalowane w zgodzie z powyższymi instrukcjami oraz przepisami montażowymi obowiązującymi w kraju pierwszego przeznaczenia!

-	Przed włączeniem urządzenia do ogrzewania, przeczytać instrukcję!

Dane techniczne

| Kraj bezpośredniego przeznaczenia [Dest.] | Kategoria [Cat.] | Nadciśnienie przyłączeniowe [p] | Rodzaj paliwa [Gas] | Ogólna cieplna moc znamionowa [∑ Qn] | Zużycie ogólne [∑ M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ, SK, BG | I3B/P(30) | 28 ÷ 30 mbar | G30 | (propan, butan lub ich mieszaniny) | 4,2 kW | 306 g/h |
| FR | I3+(28-30/37) | 28 ÷ 30 mbar 37 mbar | G30 | (butan) (propan) |  |  |
| PL | I3P(37) | 37 mbar | G31 | (propan) |  |  |

| Źródło ......................................................................... | 10 kg butla LPG (5 ÷ 13 kg butla stalowa z kołnierzem do złapania grzejnika) |
| --- | --- |
| Maks. zewnętrzne wymiary butli przyłączeniowej ..... | ( 320 mm, wysokość łącz. regulatora 660 mm |
| Średnica dyszy ........................................................... | ( 1,04 mm |
| Wymiary z uchwytem grzejnika (szer. x gr. x wys.) .. | 36 x 29 x 45 cm |
| Masa (bez butli) ......................................................... | 1,95 kg |

Warunki pracy

-	Urządzenie można używać tylko w środowisku zewnętrznym!

-	Urządzenia nie można używać w piwnicy lub pod poziomem okolicznego terenu.

-	Montaż mocno przyłączonych urządzeń (przymocowanie do ściany, podłogi lub do zawieszenia na suficie) musi wykonywać wyłącznie osoby kompetentne i musi zostać wykonany w zgodzie ze stosownymi regułami i praktyką.

-	Najmniejsza odległość od przylegających ścian bocznych lub sufitu, przy których urządzenie może zostać umieszczone, wynosi 1,5 m!

Wyposażenie

-	patrz Instrukcja obsługi i konserwacji - rozdział Wyposażenie

-	częścią wyposażenia nie są żadne części zamienne

Montaż (przygotowanie przed zastosowaniem)

(	Umieścić uchwyt grzejnika (1) na kołnierz (3) butli LPG do stosownego położenia (rura uchwytu musi być w położeniu pionowym a palniki ceramiczne grzejnika muszą być skierowane na zewnątrz od środka butli) i należycie dokręcić przy pomocy śrub mocujących (2) na uchwycie. Uchwyt musi na butli mocno siedzieć!

(	Na śrubę ustalającą (4) uchwytu grzejnika umieścić 	korpus grzejnika (5), ustawić wymagane nachylenie 	i zablokować go przy pomocy podkładki 	wachlarzowej (6), podkładki elastycznej (7) 	i należycie dokręconej nakrętki skrzydełkowej (8).

-	Palniki ceramiczne grzejnika muszą być skierowane na zewnątrz od środka butli.

-	Blokady na uchwycie grzejnika umożliwiają ustawienie nachylenie korpusu grzejnika pod kątem ok. od 10° do 65° od płaszczyzny pionowej.

Uwaga:		Powyżej opisany sposób montażu jest polecany. Możliwe jest także 	przymocować w pierwszej kolejności korpus grzejnika do uchwytu i dopiero potem jako całość przymocować do butli gazowej.

Przyłączenie grzejnika do butli LPG

| Warianty przyłączenia |
| --- |
| I) z trzpieniem przyłączeniowym (króćcem) | II) z gwintem przyłączeniowym |
| gwint wejściowy grzejnika króciec nakrętka nasadowa opaska zaciskowa do węża wąż łączący | regulator z trzpieniem wyjściowym 10 kg butla LPG wąż łączący z nakrętkami nasadowymi regulator z gwintem wyjściowym |

-	Przed podłączeniem do butli z gazem sprawdzić, czy wszystkie uszczelki są w dobrym stanie.

-	Przed odkręceniem zatyczki z zaworu butli (gwint lewy), należy się upewnić, że główna nakrętka 	butli LPG jest prawidłowo dokręcona w pozycji zamkniętej.

-	Sprawdzić gwint połączenia zaworu butli pod kątem zabrudzeń lub uszkodzeń. Usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Jeśli gwint jest uszkodzony, urządzenie nie może być podłączone do butli LPG. Wymienić uszkodzoną butlę na butlę bez wad.

-	Na gwincie bocznym zaworu butli (7) nakręcić obracając w lewo regulator (6 lub 9) z nieposzkodowaną uszczelką gumową wewnątrz nakrętki nasadowej, należycie dokręcić.

-	Obracając w prawo odkręcić zatyczkę plastikową z zaworu wejściowego grzejnika.

I)	Wariant z trzpieniem przyłączeniowym (króćcem):

-	Do nakrętki nasadowej (3) włożyć króciec kulisty (2) i nakręcić go obracając w lewo na 	zawór wejściowy grzejnika (1). (Uwaga: nakrętka nasadowa z króćcem może być na gwincie wejściowym grzejnika nakręcona już przez producenta - zamiast zatyczki plastikowej.)

-		Nałożyć opaski zaciskowe do węża (4) na obydwa końce węża łączącego (5). Jeden koniec węża łączącego wsunąć na trzpień regulatora (6) i dokręcić opaskę zaciskową do węża. Drugi koniec węża łączącego wprowadzić na trzpień wejściowy grzejnika (1) i dokręć opaskę zaciskową do węża.

II)	Wariant z gwintem przyłączeniowym:

-	Nakrętkę nasadową na jednym końcu węża łączącego (8) nakręcić obracając w lewo na zawór regulatora (9) i dokręcić. Nakrętkę nasadową na drugim końcu węża łączącego nakręcić obracając w lewo na zawór grzejnika (1) i dokręcić.

-	Podczas przyłączania grzejnika musi być pokrętło obsługi zaworu grzejnika w położeniu zamknięte (symbol: (). W razie, że tak nie jest, zamknąć go przez przekręcenie pokrętła w prawo do końca.

-	Po przyłączeniu grzejnika do butli LPG, przeprowadzić kontrolę szczelności (patrz Instrukcja obsługi i konserwacji - rozdział Kontrola szczelności).

Weryfikacja właściwego funkcjonowania palnika (zapalanie i gaszenie grzejnika)

-	W celu weryfikacji właściwego funkcjonowania grzejnika wykonać jego zapalenie i zagaszenie. Postępować wg instrukcji - patrz Instrukcja obsługi i konserwacji - rozdział Zapalanie i gaszenie grzejnika.

-	Wzrokiem sprawdzić czy dojdzie do bezproblemowego zapalenia, palenia się i gaszenia obu palników ceramicznych.

-	W razie pojawienia się awarii, postępować podczas jej usuwania zgodnie z instrukcjami - patrz Instrukcja obsługi 	i utrzymania - rozdział Kontrola szczelności, Ulatnianie się gazu, Czyszczenie i utrzymanie, Wady i ich usuwanie.

-	W razie, że wady nie można usunąć i pozostawić urządzenie w bezpiecznym stanie, nie może być dalej eksploatowany. Polecamy zwrócić się do serwisu specjalistycznego - producenta/dystrybutora (Meva - Pol, Sp. z o.o., tel.: +48 68 322 78 40, www.meva-pol.pl).

Uwagi

Zmiany w danych technicznych są zastrzeżone. Ilustracje ze względu na ciągły proces innowacji są niewiążące. Błędy drukarskie zastrzeżone.

Adres

Części zamienne, materiały do konserwacji, informacje oraz rady można uzyskać u producenta/dystrybutora:

MEVA a.s.										Tel.:		+420 - 416 823 111*

Na Urbance 632								E-mail:	prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem					Internet:	www.meva.eu

Republika Czeska

# Text boxes

2

5

7

6

1

3

4

8

typ NP01015	(mohou již být připojeny na vstupním závitu topidla od výrobce)

1

2

2

3

1

4

5

6

7

8

2

5

4

3

2

1

7

6

4

1

7

9

8

2

5

7

6

1

3

4

8

typ NP01015	(môžu už byť pripojené na vstupnom závite ohrievača od výrobcu)

1

2

2

3

1

4

5

6

7

8

2

5

4

3

2

1

7

6

4

1

7

9

8

2

5

7

6

1

3

4

8

вид NP01015 (те вече могат да бъдат свързани към входящата резба на нагревателя от производителя)

1

2

2

3

1

4

5

6

7

8

2

5

4

3

2

1

7

6

4

1

7

9

8

2

5

7

6

1

3

4

8

type NP01015 (peuvent être déjà branchés sur le filet d´entrée de l´appareil de chauffage du producteur

1

2

2

3

1

4

5

6

7

8

2

5

4

3

2

1

7

6

4

1

7

9

8

2

5

7

6

1

3

4

8

typ NP01015 (mogą już być przyłączone przez producenta na gwincie wejściowym grzejnika)

1

2

2

3

1

4

5

6

7

8

2

5

4

3

2

1

7

6

4

1

7

9

8